„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_10_4_20 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Superfinišování |
| Jméno autora | Ing. Miroslav Soukup |
| Tematická oblast | Broušení |
| Vzdělávací obor | 23-56H/01 Obráběč kovů |
| Předmět | Technologie |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Němec, D. a kolektiv: Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. SNTL, Praha, 1982. ISBN 04-207-82 05/60. Leinbeber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky. ALBRA, Úvaly, 2003. ISBN 80-86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, tabule |
| Anotace | Vysvětluje princip superfinišování |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Duben 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, tak autorem textů a obrázků je ing. Miroslav Soukup.

Pracovní list

Zatrhněte správné odpovědi týkající se superfinišování.

- Patří mezi dokončování vnějších válcových ploch.

- Účelem superfinišování je zlepšování geometrického tvaru obrobku.

- Obrábíme pomocí volně se pohybujícího brusiva.

- Patří mezi dokončování vnitřních válcových ploch.

- Účelem superfinišování je zlepšování drsnosti povrchu obrobku.

- Obrábíme pomocí superfinišovací hlavy s brusnými kameny.

- Hlava stojí.

- Obrobek stojí.

- Hlava je přitlačována na obrobek, kmitá a posouvá se ve směru osy obrobku.

- Hlava je přitlačována na obrobek, kmitá a otáčí se kolem své osy.

- Obrobek se otáčí.

- Mezi hlavu a obrobek se přivádí kapalina.

- Styková plocha je suchá.

- Výsledkem jednotlivých pohybů jsou nepravidelné dráhy jednotlivých   brusných zrn.

- Používáme k dokončování např. válců motorů.

- Zrna se pohybují po stále stejných drahách.

- Výchozí povrch je broušený.

- Lze dosáhnout drsnosti povrchu až Ra = 0,025.

- Přídavek na superfinišování je 0,1 mm.

- Výchozí povrch je soustružený.

- Používáme k dokončování např. hřídelových čepů.

- Přídavek na superfinišování je 0,01 mm.

- Po vyhlazení povrchu už je obrábění neúčinné.

- Lze dosáhnout drsnosti povrchu až Ra = 0,2.

- Obrábění pokračuje až do vypnutí stroje.

Test

- Superfinišování patří mezi dokončovací způsoby obrábění hlavně:

- Vnitřních válcových ploch.

- Vnějších válcových ploch.

- Rovinných ploch.

- Na ploše zlepšujeme hlavně:

- Geometrický tvar plochy.

- Přesnost jeho rozměru.

- Drsnost povrchu.

- Na následujícím obrázku:

- Zakreslete všechny vyskytující se pohyby.

- Popište jednotlivé části.

- Výchozí povrch pro superfinišování je:

- Soustružený.

- Broušený.

- Frézovaný.

- Obrábění je ukončené v důsledku:

- Opotřebení jednorázových brusných kamenů vkládaných do superfinišovací hlavy na každý obráběný polotovar.

- Zvýšení tlaku řezné kapaliny programem stroje a vyplnění stykové plochy.

- Snížení přítlačného tlaku vlivem zvětšení stykové plochy a vytvoření filmu z řezné kapaliny.