# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_06 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zařízení staveniště - členění |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje informaci a členění objektů zařízení staveniště a požadavcích na ně. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Zařízení staveniště a staveništní provoz

Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení nezbytné pro stavění a uskladnění stavebních materiálů a strojů.

Obvod staveniště je vymezen hranicemi pozemků patřících dodavateli pomocí projektové dokumentace.

Pokud pozemky nejsou souvislé, určí se plocha staveniště hlavní a vymezí se další staveniště vedlejší.

U liniových staveb (silnice, železnice) je staveništěm vždy příslušný pracovní úsek.

Na staveništi dodavatelé stavby zřizují skládky, přístřešky, zpevněné plochy, vrátnice i kanceláře, šatny, záchody, ubytovny a jídelny budují se vnitrostaveništní komunikace, rozvody vody a elektřiny.

Zařízení staveniště je souhrn objektů a zařízení, které slouží po dobu realizace výrobním, pracovním a sociálním účelům účastníku výstavby.

Výrobní zařízení staveniště:

- betonárny, výrobny malty umístěné co nejblíže k místu spotřeby, sklady a sila (cementu by měly mít zásobu pro případ nepravidelné dodávky cca na 24 dní),

- zpracování výztuže je vhodné koncentrovat do ohýbáren, kde se na výrobní lince výztuž i čistí, rovná, střihá, ohýbá a váže nebo svařuje,

- sklady a skládky materiálů, konstrukcí musí být v takovém rozsahu, aby byl zajištěn plynulý průběh výstavby. Materiál musí být skladován podle předepsaných pravidel a nedošlo k jeho znehodnocení.

Provozní zařízení staveniště:

- zajišťuje dopravu surovin, materiály a konstrukcí od výrobce na staveniště (mimostaveništní doprava),

- zabezpečuje bezporuchový provoz mechanizmů, technickou a administrativní činnost na stavbě,

- zajišťuje zdroje a rozvody energií (elektřina, plyn) a vody.

- napojení staveniště na veřejnou silniční síť je příjezdovou komunikací, vnitrostaveništní komunikace se z úsporných důvodů zřizují jako jednoproudé o šířce 3 m ze staveništních panelů (výhoda opětovného použití), s možností vyhýbání vozidel rozšířením jen v určitých místech,

- podle potřeb se budují železniční vlečky.

- dílny na staveništi provádějí údržbu a opravy nářadí, nástrojů a mechanizmů

- zásobování vodou: nutné přivedení vody pitné, protipožární i technologické, množství vody dáno počtem pracovníků na stavbě, a množství technologické vody je dáno normami spotřeby užitkové vody pro jednotlivé procesy prováděné na stavbě a z rozsahu sociálních zařízení na stavbě,

- povrchová voda se ze staveniště odvádí zaústěním do struh, nebo přímo do kanalizace, stejně tak i splaškové vody. Pokud kanalizace není, splaškové vody se zachytávají do vodo nepropustných žump.

- množství dodávky elektrické energie nutno správně nadimenzovat, aby stavba probíhala plynule (sečtení potřeb všech stavebních strojů, osvětlení staveniště a sociálních zařízení).

Sociální zařízení staveniště:

- dimenzuje se na základě počtu pracovníků stavby:

Orientační ukazatele vztažené na osobu pracovníka:

ubytování 				4,5 m2/osoba,

umývárna				1 výtok na 5 osob,

1 sprcha na 15 osob,

1 osoba 0,25 m2 podlahové plochy,

šatna 					1 osoba 1 m2 podlahové plochy.

- objekty sociálního zařízení jsou většinou stavby dočasného charakteru, je vhodné v rámci možností využívat objektů, které se nachází na staveništi a jsou do budoucna určené k demolici,

- velké stavby využívají smontovatelné objekty, s nosnou konstrukcí na bázi dřeva

Nové objekty ZS se zřizují zpravidla na pozemcích ležících v obvodu staveniště, které poskytuje zadavatel stavby.

Pokud jsou nabízené pozemky nedostatečné, musí zhotovitel při řešení ZS počítat s vlastní iniciativou a vlastními finančními náklady při pořizování nových dočasně používaných pozemků, které si musí i sám zajistit.

Pracovní list

Proveď zařazení následujících položek do správné skupiny zařízení staveniště:

- pomocné stavební konstrukce opěrné, podpěrné a nosné,

- ubytování dělníků,

- dílenské a opravárenské objekty,

- kanceláře administrativy,

- vlečky,

- armovny,

- šatny,

- trafostanice a staveništní rozvody inženýrských sítí,

- betonárny,

- stravovací zařízení,

- jeřábové dráhy,

- laboratoře,

- sklady a skládky materiálu,

- oplocení, garáže,

- základy pro stroje,

- sklady a výdejny PHM,

- zpevněné plochy,

- staveništní komunikace,

- tesárny,

- montážní místa,

- překladiště,

- kontejnery na odpad,

- zařízení pro ochranu životního prostředí a pro zajištění bezpečnosti práce, obalovny,

- výrobny staveništních prefabrikátů.

1. sociální zařízení staveniště:

2. provozní zařízení staveniště:

3. výrobní zařízení staveniště:

Test

Zařízení staveniště a staveništní provoz

1. Co je to staveniště?

2. Co tvoří zařízení staveniště u liniových staveb?

3. Definuj zařízení staveniště.

4. Do jakých skupin se dělí jednotlivé objekt ZS?

5. Podle čeho se dimenzuje potřebná velikost jednotlivých částí sociálního zařízení (umýváren, toalet, sprch apod.) na konkrétním staveništi?