# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Kalkulace nákladů a její účel |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje základní pokyny pro finanční plánování stavby |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Kalkulace nákladů a její účel

Využití výsledků STP je základní podmínkou pro:

- objektivní stanovení výrobních nákladů („nákladové ceny"),

- výpočet věcných potřeb výrobních činitelů (kalkulace nákladů).

Kalkulace nákladů je vyčíslení věcných potřeb výrobních činitelů pro zhotovení plánovaného množství výrobků a výpočet výrobních nákladů na jejich zhotovení.

Kalkulace nákladů na objekt a její konečný součet za celou stavbu je ekonomický plán stavby.

Účel kalkulace

Ve stadiu přípravy máme nabídkovou kalkulaci (tj. předběžná individuální kalkulace vlastních nákladů na základě vyřešených proporcí mezi strukturami výrobního stavebního procesu konkrétního díla).

Kalkulace slouží pro stanovení jednotkových cen k jednotlivým položkám, ze kterých se skládá výkaz výměr.

Každá položka obsahuje:

- popis práce,

- měrnou jednotku,

- celkové množství,

- místo pro zapsání jednotkové ceny,

- místo pro zapsání celkové ceny.

Celková cena vzniká součinem:

zadaného celkového množství (z výkazu výměr)

a

vykalkulované jednotkové ceny.

Konečný součet oceněných jednotlivých položek výkazu výměr tvoří nabídkový rozpočet.

Ve stadiu STP (tzn. po uzavření smlouvy) se funkce kalkulace rozšiřuje:

- slouží jako zdroj informací pro plánování a operativní řízení,

- je podkladem pro kontrolu a rozbory hospodaření.

Normativy výrobních činitelů (NVČ) jsou závazné i pro srovnávání plánované potřeby se skutečnou spotřebou, evidovanou v účetní evidenci.

Skutečně provedené výkony, se stanoví výrobní kalkulací (výrobní fakturou).

Základ pro výrobní kalkulaci jsou:

- normy spotřeby materiálu a energie;(obecně platná norma nebo laboratorní předpis);

- normy potřeby času (normohodiny, strojohodiny, potřeba času na zhotovení výrobku se stanoví časoměrným pozorováním).

Výsledky se evidují a aktualizují dle skutečnosti pro vznik databáze normativních údajů pro výpočet potřeb = normativní základna výrobních kalkulací (NZVK).

Nejsou-li k dispozici vlastní časoměrná pozorování, lze pracovat s údaji ze Sborníku potřeb a nákladů (SPON).

- výkonové parametry jmenovitých strojů a zařízení;

- jednotkové pořizovací ceny věcných výrobních činitelů.

Pracovní list

Na základě předloženého výkazu výměr a nabídkového rozpočtu zpracuj rozpočet na základy objektu, který navrhuješ v rámci KOC.

(použitá literatura Hačkajlová od str. 167).

Dokument č. 5   Výkaz výměr

Stavba: Garáž pro osobní automobil	Strana:	2

Objekt: Garáž	Datum: 4.5.2000

| 001 Zemni práce |  |  |
| --- | --- | --- |
| P Ev. číslo | MJ | Výměra |
| 1. C 121 10-1102 | m3 | 3,264 |
| Sejmutí ornice s přemístěním -100 m |  |  |
| Plocha vymezená základy zvětšená na každé straně o 50 cm, tloušťka 10 cm, ornice zůstává na staveništi pro potřeby investora (3,80 + 2 ' 0,50) * (5,80 + 2 * 0,50) * 0,10 |  | 3,264 |
| 2. C 132 20-1101 | m3 | 6,450 |
| Hloubení rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3 |  |  |
| Hloubka rýh je zmenšená o vrstvu sejmuté ornice 2• (5,80 + 2,80)*0,50*(0,85 -0,10) ;obvod "šířka 'hloubka |  | 6.450 |
| 3. C 162 70-1105 | m3 | 6,450 |
| Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km |  |  |
| 4. C 162 70-1109 | m3 | 129,000 |
| Vodor přem hor 1-4 připl další 1 km |  |  |
| Odvoz na vzdálenost 30 km - příplatek za dalších 20 km 6,45* (30-10) ; m3 . km |  | 129.000 |
| 5. C 171 20-1201 | m3 | 6,450 |
| Uloženi sypaniny na skládku |  |  |

6. X 199 90-1001	m3	6,450

Poplatek za skládku

Garáž

0

Dokument č. 9 Nabídkový rozpočet

Nabídkový rozpočet			strana:	2

Stavba: Garáž pro osobni automobil	Datum: 4.5.2000

| Rekapitulace objektů stavby: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Cena [Kč] | Hmotnost [t] |
| Garáž | 177 656 | 48,831 |
| Komunikace | 85 025 | 73,098 |
|  | 262 681 | 121,929 |
| Rozpis DPH: |  |  |
| Sazba Základ DPH |  |  |

5%	262 681	13 134

262 681	13 134

Celková cena s DPH:		275 815

Nabídkový rozpočet			strana:	2

Stavba: Garáž pro osobni automobil	Datum: 4.5.2000

REKAPITULACE:

| Oddíl | Popis | Cena [Kč] | Hmotnost [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Zemní práce | 6 095 | - |
| 002 | Základy | 14 806 | 17,376 |
| 003 | Svislé konstrukce | 21 338 | 7,633 |
| 004 | Vodorovné konstrukce | 19 802 | 7,182 |
| 0061 | Omítky vnitřní | 6 002 | 1,552 |
| 0062 | Omítky vnější | 12 304 | 2,069 |
| 0063 | Podlahy a podlahové konstrukce | 18 061 | 12,568 |
| 0064 | Výplně otvorů | 843 | 0,077 |
| 0094 | Lešení | 3 808 | 0,114 |
| 0095 | Dokončovací konstrukce a práce | 797 | 0,001 |
| 0098 | Přesun hmot HSV | 6 057 | - |
| Oddíly prací HSV celkem | 109 913 | 48,571 |
| M21 | Elektromontáže | 10 700 | - |
| Oddíly montážních prací celkem | 10 700 | - |
| 711 | Izolace proti vodě | 2 935 | 0,114 |
| 712 | Povlakové krytiny | 7 667 | 0,019 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 5 192 | 0,086 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 6 337 | 0,002 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 26 347 | - |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 1 706 | 0,012 |
| 783 | Nátěry | 999 | 0,006 |
| 784 | Malby | 770 | 0,020 |
| Oddíly prací PSV celkem | 51 952 | 0,260 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 5 091 | ■ |
| Oddíly VRN celkem | 5 091 | - |
| CELKEM |  | 177 656 | 48,831 |

Stavba: Garáž pro osobní automobil Objekt: Garáž

Nabídkový rozpočet			strana:	2

Stavba: Garáž pro osobni automobil	Datum: 4.5.2000

001 zemní práce

| P Ev. číslo | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. C 121 10-1102 | Sejmutí ornice s přemístěním -100 m | m3 | 3,264 | 19,90 | 65 |
| 2. C 132 20-1101 | Hloubeni rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3 | m3 | 6,450 | 406,00 | 2619 |
| 3. C 162 70-1105 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km | m3 | 6,450 | 157,80 | 1 018 |
| 4. C 162 70-1109 | Vodor přem hor 1-4 přípl další 1 km | m3 | 129,000 | 11,90 | 1 535 |
| 5. C 171 20-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 6,450 | 13,10 | 84 |
| 6.X 199 90-1001 | Poplatek za skládku | m3 | 6,450 | 120,00 | 774 |
| Kapitola celkem: |  |  |  |  | 6 095 |

002 Základy

002 Základy

| P Ev. číslo | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. C 274 31-3511 | Beton základových pásů prostý zn II | m3 | 7,310 | 1 942,20 | 14 197 |
| 2. C 274 35-1215 | Bednění stěn základ pásů zřízení | m2 | 3,440 | 144,80 | 498 |
| 3. C 274 35-1216 | Bednění stěn základ pásů odstraněni | m2 | 3,440 | 32,10 | 110 |
| Kapitola celkem: |  |  |  |  | 14 806 |

003 Svislé konstrukce

003 Svislé konstrukce

| P Ev. číslo | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. C 311 23-3226 | Zdivo bloky Porotherm P10 malta 240 | m3 | 7,079 | 2 860,10 | 20 247 |
| 2. C 317 35-1107 | Bednění překladů -4 m zřízení | m2 | 2,623 | 344,10 | 903 |
| 3. C 317 35-1108 | Bednění překladů -4 m odstranění | m2 | 2,623 | 72,00 | 189 |
| Kapitola celkem: |  |  |  |  | 21 338 |

004 Vodorovné konstrukce

004 Vodorovné konstrukce

| P | Ev. číslo | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.C | 417 32-1313 | Beton ztužujiclch pásů železový B20 | m3 | 0,510 | 2 335,70 | 1 191 |
| 2. C | 417 35-1115 | Bednění ztužujiclch pásů zřízení | m2 | 3,617 | 125,20 | 453 |
| 3. C | 417 35-1116 | Bednění ztužujiclch pásů odstraněni | m2 | 3,617 | 35,00 | 127 |
| 4. C | 417 36-1321 | Výztuž ztužujiclch pásů ocel 11373 | t | 0,025 | 24 871,80 | 622 |
| 5. C | 411 32-1313 | Beton stropů deskových železový B20 | m3 | 2,310 | 2 340,30 | 5 406 |
| 6. C | 411 35-1101 | Bednění stropů deskových zřízení | m2 | 15,000 | 290,70 | 4 361 |
| 7. C | 411 35-1102 | Bednění stropů deskových odstranění | m2 | 15,000 | 79,30 | 1 190 |
| 8. C | 411 35-4171 | Podpěrná konstr stropů -5 kPa zřízeni | m2 | 15,000 | 87,90 | 1 319 |
| 9. C | 411 35-4172 | Podpěrná konstr stropů -5 kPa odstraněni | m2 | 15,000 | 19,80 | 297 |
| 10. C | 411 36-1321 | Výztuž stropů ocel 11373 | t | 0,185 | 26 153,40 | 4 838 |
| Kapitola celkem: |  |  |  |  | 19 802 |

006 1 Omítky vnitřní

0061 Omítky vnitřní

| P | Ev. číslo | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C C C | 611 45-9171 47-1413 42-1637 | Vyspravení povrchu beton stropů MC Úprava stropů akt štukem s přís -3 mm Omítky vnitřní vápenné zdiva, štukové | m2 m2 m2 | 15,000 15,000 28,019 | 68,80 114,10 116,30 | 1 032 1 712 3 259 |

Kapitola celkem:	6 002

006 2 Omítky vnější

0062 Omítky vnější

| P | Ev. číslo | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. C | 620 99-1121 | Zakrývání vněj otvorů a konstr z lešení | m2 | 7,655 | 25,20 | 193 |
| 2. C | 622 42-1143 | Omítky vněj stěn váp štukové slož 1-2 | m2 | 37,824 | 181,00 | 6846 |
| 3. C | 622 47-1317 | Nátěr vněj stěn Akronát slož 1-2 | m2 | 37,824 | 139,20 | 5 265 |

Kapitola celkem:	12 304

Základy měřítko 1:50

Půdorys měřítko 1:50

Test

Kalkulace nákladů a její účel

1. Uveď definici kalkulace nákladů.

2. Co znamená pojem ekonomický plán stavby?

3. K čemu slouží výkaz výměr a kde se získá?

4. Co je to jednotková cena?

5. Jak vznikne celková cena jednotlivé položky výkazů výměr?

6. Jak se stanoví výrobní kalkulace?

7. Vysvětli co je normohodina, nebo strojohodina.