# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_20 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Limitky |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál definuje termín limitka stavebních materiálů a stanovuje jakým způsobem a kdy se provádí a k čemu slouží. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Limitky

Vzniknou vytvořením seznamu položek zakázky rozdělených podle rozměrových nebo technických variant.

Rozpisy potřeb stavby jsou nástrojem, který slouží jak stavebním firmám, tak i stavebníkům laikům, postupujícím při výstavbě svépomocí.

Pomocí limitek je stanovena horní mez spotřeby:

- materiálu,

- energií,

- lidské práce a profesí,

- strojů,

- subdodávek.

Horní hranice spotřeby se stanoví:

- pro celou stavbu jako celek,

- pro jednotlivé položky rozpočtu.

Limitky jsou praktickým využitím položkového stavebního rozpočtu.

Slouží ke kontrole na dodavatelské firmy, určují kolik a jaký materiál, (stroje, lidská práce) bude na stavbu nutné objednat.

Výpočetní technika přinesla zrychlení postupů i do stavebnictví, konkrétně do oblasti rozpočtování stavebních prací.

Bylo pracné a časově náročné bez výpočetní techniky sestavovat výčet všech materiálů, strojů a mezd, potřebných k realizaci stavby.

Výčty (seznamy) = limitky.

Výčty jsou pro přehlednost řazeny:

- podle výše ceny - od položek finančně významných směrem nižším.

- podle kódu položky -  výhodnější vzhledem ke korespondování limitky s položkovým rozpočtem.

Sestavují před realizací stavby (nebo během) a jejich pomocí lze zabezpečit efektivní a komplexní a časově přesné objednávky potřebných materiálů, strojů či subdodávek.

Limitek lze využít k výpočtu objemu rámcových smluv dodavatelských (stavebních) firem s jednotlivými subdodavateli na kalendářní rok.

Limitky rozlišujeme na:

- textové,

- grafické výstupy.

Textový výstup -  seznam položek řazený podle výše ceny nebo kódu položky.

Grafický výstup - sloupcové grafy nebo méně často tzv. „koláčů“, (prostorové grafy vyjadřující podíl jednotlivých položek kruhovými výsečemi).

Slepý rozpočet = výkaz výměr je nutný pro kvalitní výběr dodavatele stavby, zajistí pro dodavatelské firmy stejné podmínky.

Slepý rozpočet = odborně sestavený výčet prací a dodávek dle projektu stavby, bez cen.

Pomocí těchto výstupů lze objektivně vybrat vhodného dodavatele pro stavební záměr i v případě, laických znalostí ve stavebnictví.

Příklad limitky:

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Stavební rozpočet |  | JKSO: |  |  |  |
|  |  |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Zpracoval: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | Datum: 15.3.2010 |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotn. celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 251 960,00 | 0,000 |
| 1 | 342255024RT1 | Příčky z desek Hebel (Ytong) tl. 10 cm | m2 | 4,000 | 850,00 | 3 400,00 | 0,000 |
| 2 | 342262411RT3 | Příčka SDK, 2x opl. tl. 100 mm | m2 | 260,000 | 956,00 | 248 560,00 | 0,000 |
|  | 61 | Úprava povrchu vnitrní |  |  |  | 2 427,00 | 0,000 |
| 3 | 612421637R00 | Omítka vnitrní zdiva, MVC, štuková | m2 | 8,000 | 193,00 | 1 544,00 | 0,000 |
| 4 | 612421111R00 | Oprava MVC omítek stěn a stropu do 5 % pl. - štukových | m2 | 30,000 | 14,50 | 435,00 | 0,000 |
| 5 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 2,000 | 224,00 | 448,00 | 0,000 |
|  | 63 | Podlahy, podlahové konstrukce |  |  |  | 73 179,00 | 0,000 |
| 6 | 632413110RT6 | Potěr ze SMS LE-20(30), ruční zpracování, tl. do 10 mm | m2 | 281,000 | 210,00 | 59 010,00 | 0,000 |
| 7 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0,200 | 3 170,00 | 634,00 | 0,000 |
| 8 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0,300 | 3 330,00 | 999,00 | 0,000 |
| 9 | 632412901R00 | Nátěr podkladu před nanesením připojeného potěru | m2 | 281,000 | 36,00 | 10 116,00 | 0,000 |

Pracovní list

Na základě předložené limitky sestav limitku přímých nákladů na stavbu, kterou projektuješ v rámci KOC.

(Limitka převzata z literatury Hačkajlová, str.220)

Limitka přímých materiálů

Stavba: Garáž pro osobni automobil

| Limitka přímých materiálů (pouze podstatné materiály) Ev. čislo Název materiálu | MJ | Množství | Poř. cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garáž, Práce HSV |  |  |  |  |
| 589 32407 | B-znll SPC do 22mm zpr nad 100mm | m3 | 7,383 | 1 830 | 13 511 |
| 596 13394 | Cihla Porotherm 24 24x37x23,8 P10 | tis. | 0,324 | 38 200 | 12 380 |
| 589 37607 | Sm bet SPC zn80 z exp perlitu | m3 | 1,458 | 3 420 | 4 988 |
| 589 32607 | B 20 PC do 22mm zpr nad 100mm | m3 | 2,333 | 2 110 | 4 923 |
| 245 52310 | Akronát venkovní nátěrová hmota | kg | 75,648 | 49 | 3 669 |
| 589 12550 | MC-15 pro zdění poj SPC | m3 | 1,374 | 1 880 | 2 584 |
| 589 32305 | B-znil PC do 22mm zpr 60-1 OOmm | m3 | 1,357 | 1 820 | 2 471 |
| 605 95010 | Materiál lešenový v používání | m3 | 0,249 | 8 580 | 2 135 |
| 585 92855 | Směs um om zm 0-4mm MVZ-1 bal | t | 1,128 | 1 610 | 1 816 |
| 592 45310 | Dlaždice beton HBB 30x30x4 | m2 | 8,925 | 198 | 1 767 |
| 589 52180 | Výztuž B A-1 11373 JP 10 mm | t | 0,083 | 20 000 | 1 665 |
| 589 52200 | Výztuž B A-1 11373 JP 14 mm | t | 0,086 | 17 500 | 1 501 |
| 533 01880 | Bednění NOE stropní s pad hlav AI | m2 | 0,167 | 8 910 | 1 488 |
| 589 11910 | MVC omlt spár obyč vép hydr a cem | m3 | 1,063 | 1 220 | 1 297 |
| 589 14230 | MC pro dlaž cem struskoportland | m3 | 0,630 | 1 870 | 1 178 |
| 589 32605 | B 20 PC do 22mm zpr 60-100mm | m3 | 0,515 | 2 050 | 1 056 |
| 589 52110 | Výztuž B A-1 11373 JP 6 mm | t | 0,021 | 29 600 | 622 |
| 605 12946 | Prkno SM om III 24 60-160 4-6m | m3 | 0,113 | 4 410 | 499 |
| 583 31370 | Kamením těž drob 0-4 D | t | 1,947 | 248 | 483 |
| Garáž, Práce PSV |  |  |  |  |
| 138 14185 | Plech pozink 10004.20 0,60mm | t | 0,052 | 23 100 | 1 194 |
| 246 23170 | Sadurit Z 1A bílý | kg | 6,340 | 114 | 723 |
| 246 23858 | Barva synt reaktivní 1slož S2088 | kg | 1,406 | 148 | 208 |
| 235 21580 | Pryskyřice ChS Epoxy 3011 | kg | 3,170 | 62 | 197 |
| 108 54300 | Propan-butan lahve 33 kg | kus | 0,209 | 590 | 123 |
| 246 21560 | Barva synt konstr bílá S 2014 | kg | 1,168 | 83 | 96 |
| 605 13000 | Fošna SM om III 45 100-160 2-3,9m | m3 | 0,023 | 3 890 | 88 |
| 181 65610 | Pájka Sn40Pb-183/238 tyčinky | kg | 0,615 | 141 | 87 |
| 111 11310 | Benzín techn číst 90/150 sud | kg | 5,250 | 15 | 79 |
| 132 24600 | Tyč ocel plochá 11373 30x5mm | t | 0,005 | 11 900 | 59 |
| 235 61415 | Ředidlo pro epoxidové pryskyřice Z | kg | 1,585 | 37 | 58 |
| 246 21540 | Barva S 2012 podkladová bílá | kg | 1,289 | 44 | 57 |
| 553 95110 | Příponka ležatá pozinkovaná | sto | 0,375 | 148 | 56 |
| 631 25460 | Šňůra ski Kemafil ZS000 D 3 mm | kg | 0,072 | 670 | 48 |
| 246 43650 | Katalýz do barvy S 2008 S 6011 | kg | 0,352 | 132 | 46 |
| 138 14193 | Plech pozink 10004.20 1,00mm | t | 0,002 | 22 900 | 44 |
| 245 52320 | Sadurit spray | kus | 0,634 | 58 | 36 |
| 614 13337 | Lišta SM/Borzaobl hr profil 1135 | m | 3,720 | 10 | 36 |
| 246 31115 | Tmel olej pružný bílý 05005 | kg | 0,740 | 47 | 34 |
| 628 11120 | Pás asfaltový A 330/H | m2 | 2,200 | 15 | 33 |
| 585 30110 | Vápno uzd WB 1 SU kus v* | t | 0,018 | 1 750 | 32 |
| 246 43610 | Ředidlo do barvy S2008 S6010 | kg | 0,352 | 85 | 30 |

Komunikace, Práce HSV

Test

Limitky

1. Jak vznikají limitky?

2. K čemu lze využít limitky?

3. Jaké limitky máme podle druhu.

4. Čím může být omezen výčet spotřeby?

5. Podle čeho lze výčty řadit?

6. Jaké výstupy limitek umožňuje výpočetní technika?