„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_14_2_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Druhy betonu |
| Jméno autora | Ing. Bc. Jiří Čihák |
| Tematická oblast | Technologie betonu |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební konstrukce |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK, J., Z. KVÍTEK a J. SLABÝ. Betonové konstrukce I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-20-4. ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II. Jihlava: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-56-5. |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor, zobrazovací plocha |
| Anotace | Druhy betonu |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků
a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

Výklad

# Druhy betonu

Zde máme několik možností dělení podle nejrůznějších kritérií, dále uvedená kritéria jsou pouze základní.

1) podle hmotnosti

lehký (do 2 000 kg/m3 )

běžný (2 000 až 2 600 kg/m3 )

těžký (nad 2 600 kg/m3 )

2) podle pevnosti

běžné betony

vysokopevnostní betony

3) podle výroby

monolitický (vyrobený a zalitý do bednění na stavbě)

prefabrikovaný (prvek vyrobený v dílně - prefě)

4) podle tvaru vzorku pro určení pevnosti

válcová pevnost (d = 150 mm, v = 300 mm, 28 dní)

krychelná pevnost (a = 150 mm, 28 dní)

5) podle způsobu vyztužení

prostý beton - bez výztuže

železobeton - použití armatury

předpjatý beton - předepnutí betonu napínací výztuží

drátkobeton - vyztužení pomocí krátkých ocelových drátků

6) podle výsledného vizuálního efektu

pohledový beton
probarvovaný beton
pemrlovaný (otloukaný) beton
vymývaný beton
grafický beton
režný beton
otisk plošné matrice
otisk reliéfní vložky
hlazené
škrábané
pískované
prořezávané
broušené
leštěné


7) speciální betony
samozhutnitelný beton
vodotěsný beton 

8) podle stáří betonu
2 dny
7 dní
28 dní
90 dní

9) podle způsobu zkoušky vzorku
destruktivní
nedestruktivní

Cvičení

- Uveďte možnosti použití betonu.

- Kde byste použili pohledový beton?

- Popište nedestruktivní a destruktivní zkoušky, které znáte z předmětu MAR 
z druhého ročníku.

Test

# Popište:

- Druhy betonu podle hmotnosti.

- Druhy betonu podle pevnosti.

- Druhy betonu podle výroby.

- Druhy betonu podle tvaru vzorku pro určení pevnosti.

- Druhy betonu podle způsobu vyztužení.

- Druhy betonu podle výsledného vizuálního efektu.

- Druhy betonu - speciální betony.

- Druhy betonu podle stáří betonu.

- Druhy betonu podle způsobu zkoušky vzorku.