„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_14_2_03 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Základní prvky betonových konstrukcí z prostého betonu |
| Jméno autora | Ing. Bc. Jiří Čihák |
| Tematická oblast | Technologie betonu |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební konstrukce |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK, J., Z. KVÍTEK a J. SLABÝ. Betonové konstrukce I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-20-4. ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II. Jihlava: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-56-5. |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor, zobrazovací plocha |
| Anotace | Základní prvky betonových konstrukcí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků 
a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

Výklad

# Základní prvky betonových konstrukcí

# Z prostého betonu

Základové pasy - jsou uloženy pod stěnami, a to vnitřními i vnějšími - obvodovými. Jejich velikost stanovuje statik na základě podkladů od geologa a na základě předem stanovené hmotnosti připravované stavby. Základové pásy se dimenzují jako průvlaky s obráceným zatížením - zatížení zdola nahoru. Mohou být jedno nebo vícestupňové.

Základové patky - jsou uloženy pouze pod sloupy, podobně jako základové pásy musí jejich přesné rozměry stanovit statik na základě únosnosti podloží a na základě hmotnosti objektu. Patky mohou být půdorysu čtvercového, obdélníkového a kruhového.

Opěrné zdi - jsou konstrukce, které zajišťují buď vlastní hmotností, nebo pomocí tvaru a vyztužení, svahy a opěrné stěny násypů. Ve většině případů je průřez proměnlivý vzhledem k výšce a zatížení v konkrétním průřezu. Opěrná stěna je namáhaná na ohyb a v základové spáře může vzniknout i smyk, kterou působí hmotnost za opěrnou stěnou.

Pilíře - jsou konstrukce, které zajišťují přenos svislé síly do základové konstrukce, ve většině případů jsou ale ze železobetonu.

Cvičení

Nakreslete základovou patku kruhovou.

Najděte na fotografii katedrály sv. Vita opěrné pilíře.

Jak je namáhána opěrná stěna?

Test

# Popište:

Kdy volíme základové pasy a kdy patky?