„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_15_1_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měřicí jednotky |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Úvod do metrologie |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Kontrola a měření |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Martinák, M.: Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Šulc, J. a kol.: Technologická a strojnická měření: pro SPŠ strojnické. Vyd. 2. Překlad Jindřich Klůna. Praha: Technické literatury, 1882, 206 s. Metrologie v kostce, druhé vydání, Český metrologický institut 2003. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor |
| Anotace | Měřící jednotky, rozdělení jednotek SI, jednotky mimo soustavu SI |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Měřicí jednotky

Za Velké francouzské revoluce vnikla myšlenka metrické soustavy, tj. soustavy jednotek založené na kilogramu a metru, kdy v roce 1799 byly vytvořeny dva platinové referenční etalony kilogramu a metru a byly uloženy v Paříži 
ve Francouzském národním archivu. Později dostaly název archivní kilogram 
a metr. Národní shromáždění pověřilo Francouzskou akademii věd, aby vytvořili nové soustavy jednotek, které budou platit pro celý svět. V roce 1946 tak členské země Metrické konvence přijaly soustavu MKSA (metr, kilogram, sekunda, ampér), která byla později roku 1954 rozšířena o kandelu a kelvin a celá soustava potom dostala název Mezinárodní soustava jednotek, SI (Le Système International d'Unités).

Mezinárodní soustava jednotek s mezinárodně přijatým symbolem SI byla přijata na 11. Generální konferenci pro váhy a míry roku 1960.

Soustava SI je tvořena sedmi základními jednotkami, které spolu s jednotkami odvozenými vytvářejí ucelený systém jednotek. Kromě toho byly pro používání spolu s jednotkami SI schváleny i další jednotky stojící mimo soustavu SI.

Rozdělení jednotek SI

a) Základní jednotky SI

b) Odvozené jednotky SI vytvořené ze základních jednotek SI

c) Odvozené jednotky SI se zvláštním pojmenováním a značkou

d) Odvozené jednotky SI, jejichž pojmenování a značky zahrnují odvozené jednotky SI se zvláštním pojmenováním a značkou

Jednotky mimo soustavu SI

a) Uznané jednotky, které se široce používají

b) Jednotky používané ve specifických oborech

c) Jednotky používané ve specifických oborech a jejichž hodnoty jsou určovány experimentálně

Základní jednotky SI

| Veličina | Základní jednotka | Značka |
| --- | --- | --- |
| délka hmotnost čas elektrický proud termodynamická teplota látkové množství svítivost | metr kilogram sekunda ampér kelvin mol kandela | m kg s A K mol cd |

Definice a realizace jednotek SI se postupně upravuje s metrologickým výzkumem, který odhaluje stále nové a přesnější definice a realizace jednotek.

Definice základních jednotek SI

Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.

Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, uchovávaného 
v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry (BIPM) v Sévres.

Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma rovnoběžnými, přímými, nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m, vyvolá mezi nimi stálou sílu rovnou 
2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů.

Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody.

Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kg nuklidu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární entity specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic.

Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření 
o kmitočtu 540 x 1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.

Odvozené jednotky SI vytvořené ze základních jednotek SI:

| Odvozená veličina | Odvozená jednotka | Značka |
| --- | --- | --- |
| plocha | čtvereční metr | m2 |
| objem | krychlový metr | m3 |
| rychlost | metr za sekundu | m.s-1 |
| zrychlení | metr za sekundu na druhou | m.s-2 |
| úhlová rychlost | radián za sekundu | rad.s-1 |
| úhlové zrychlení | radián za sekundu na druhou | rad.s-2 |
| hustota | kilogram na krychlový metr | kg.m-3 |
| intenzita magnetického pole | ampér na metr | A.m-1 |
| hustota elektrického proudu | ampér na metr čtverečný | A.m-2 |
| moment síly | newton metr | N.m |
| intenzita elektrického pole | volt na metr | V.m-1 |
| permeabilita | henry na metr | H.m-1 |
| permitivita | farad na metr | F.m-1 |
| měrná tepelná kapacita | joule na kilogram kelvin | J.kg-1.K-1 |
| koncentrace látkového množství | mol na krychlový metr | mol.m-3 |
| jas | kandela na čtvereční metr | cd.m-2 |

Odvozené jednotky SI jsou odvozeny od základních jednotek SI v souladu s fyzikální souvislostí mezi danými veličinami.

Pro pochopení lze uvést příklad:

Z fyzikální souvislosti mezi veličinou délky měřenou v jednotce m a veličinou času měřenou v jednotce s, lze odvodit veličinu rychlosti měřenou v jednotce m/s.

Odvozené jednotky SI se zvláštním pojmenováním a značkou:

| Odvozená veličina | Odvozená jednotka SI zvláštní pojmenování | Značka zvláštní značka | V jednotkách SI | V základních jednotkách SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kmitočet | hertz | Hz |  | s-1 |
| Síla | newton | N |  | m.kg.s-2 |
| tlak, mech. napětí | pascal | Pa | N/m2 | m-1.kg.s-2 |
| energie, práce, mn. tepla | joule | J | N.m | m2.kg.s-2 |
| výkon, zářivý tok | watt | W | J/s | m2.kg.s-3 |
| elektrický náboj, množství elektřiny | coulomb | C |  | s.A |
| rozdíl elektr. potenciálu, elektromotorická síla | volt | V | W/A | m2.kg.s-3.A-1 |
| elektrická kapacita | farad | F | C/V | m-2.kg-1.s4.A2 |
| elektrický odpor | ohm | ( | V/A | m2.kg.s-3.A-2 |
| elektrická vodivost | siemens | S | A/V | m-2.kg-1.s3.A2 |
| magnetický tok | weber | Wb | V.s | m2.kg.s-2.A-1 |
| magnetická indukce, hustota magnetického toku | tesla | T | Wb/m2 | kg.s-2.A-1 |
| indukčnost | henry | H | Wb/A | m2.kg.s-2.A-2 |
| světelný tok | lumen | lm | cd.sr | m2.m-2.cd = cd |
| osvětlení | lux | lx | lm/m2 | m2.m-4.cd = m-2.cd |
| aktivita (radionuklidu) | becquerel | Bq |  | s-1 |
| absorbovaná dávka, kerma, měrná energie (předaná) | gray | Gy | J/kg | m2.s-2 |
| dávkový ekvivalent | sievert | Sv | J/kg | m2.s-2 |
| rovinný úhel | radián | rad |  | m.m-1=1 |
| prostorový úhel | steradián | sr |  | m2.m-2=1 |

Odvozené jednotky SI, jejichž pojmenování a značky zahrnují odvozené jednotky SI se zvláštním pojmenováním a značkou:

| Odvozená veličina | Odvozená jednotka | Značka | V základních jednotkách SI |
| --- | --- | --- | --- |
| dynamická viskozita | pascal sekunda | Pa.s | m-1.kg.s-1 |
| moment síly | newton metr | N.m | m2.kg.s-2 |
| povrchové napětí | newton na metr | N/m | kg.s-2 |
| úhlová rychlost | radián za sekundu | rad/s | m.m-1.s-1 = s-1 |
| úhlové zrychlení | radián za sekundu na druhou | rad/s2 | m.m-1.s-2 = s-2 |
| hustota tepelného toku, hustota zářivého toku | watt na čtvereční metr | W/m2 | kg.s-3 |
| tepelná kapacita, entropie | joule na kelvin | J/K | m2.kg.s-2.K-1 |
| měrná tepelná kapacita, měrná entropie | joule na kilogram kelvin | J/(kg.K) | m2.s-2.K-1 |
| měrná energie | joule na kilogram | J/kg | m2.s-2 |
| tepelná vodivost | watt na metr kelvin | W/(m.K) | m.kg.s-3.K-1 |
| hustota energie | joule na krychlový metr | J/m3 | m-1.kg.s-2 |
| intenzita elektrického pole | volt na metr | V/m | m.kg.s-3.A-1 |
| hustota elektrického náboje | coulomb na krychlový metr | C/m3 | m-3.s.A |
| hustota elektrického toku | coulomb na čtvereční metr | C/m2 | m-2.s.A |
| permitivita | farad na metr | F/m | m-3.kg-1.s4.A2 |
| permeabilita | henry na metr | H/m | m.kg.s-2.A-2 |
| molární energie | joule na mol | J/mol | m2.kg.s-2.mol-1 |
| molární entropie, molární tepelná kapacita | joule na mol kelvin | J/(mol.K) | m2.kg.s-2.K-1.mol-1 |
| ozáření (paprsky x a () | coulomb na kilogram | C/kg | kg-1.s.A |
| absorbovaná dávka | gray za sekundu | Gy/s | m2.s-3 |
| zářivost | watt na steradián | W/sr | m4.m-2.kg.s-3 = m2.kg.s-3 |
| zář | watt na čtvereční metr steradián | W/(m2.sr) | m2.m-2.kg.s-3 = kg.s-3 |

Jednotky mimo SI, které jsou povoleny:

| Veličina | Jednotka | Značka | Hodnota v jednotkách SI |
| --- | --- | --- | --- |
| čas rovinný úhel objem hmotnost | minuta hodina den stupeň minuta vteřina nygrad *) litr tuna | Min h d o ´ ´´ gon l L t | 1 min = 60 s 1 h = 60 min = 3600 s 1 d = 24 h 1o = ((/180) rad 1´ = (1/60) ° = ((/10 800) rad 1´´ = (1/60)´ = ((/648 000) rad 1 gon = ((/200) rad 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 1 t = 103 kg |

Jednotky mimo SI, které jsou povoleny k používání v rámci specifických oborů:

| Veličina | Jednotka | Značka | Hodnota v jednotkách SI |
| --- | --- | --- | --- |
| délka rychlost hmotnost lineární hustota mohutnost optických systémů tlak kapaliny v lidském těle plocha plocha tlak délka průřez | míle námořní uzel karát tex dioptrie milimetry rtuti ar hektar bar ångström barn | tex mm Hg a ha bar Å b | 1 námořní míle = 1852 m 1 námořní míle za hodinu = (1852/3600) m/s 1 karát = 2x10-4 kg = 200 mg 1 tex = 10-6 kg/m = 1 mg/m 1 dioptrie = 1 m-1 1 mm Hg = 133,322 Pa 1 a = 100 m2 1 ha = 104 m2 1 bar = 100 kPa = 105 Pa 1 Å = 0,1 nm = 10-10 m 1 b = 10-28 m2 |

Jednotky mimo SI, které jsou povoleny v rámci specifických oborů a jejichž hodnoty jsou určovány experimentálně:

| Veličina | Jednotka | Značka | Definice | V jednotkách SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| energie hmotnost délka | elektronvolt jednotka atomové hmotnosti astronomická jednotka | eV u ua | 1 eV je kinetická energie jednoho elektronu procházejícího potenciálním rozdílem 1V ve vakuu 1 u se rovná 1/12 zbytkové hmotnosti neutrálního atomu nuklidu 12C v základním stavu. | 1 eV = 1,602 177 33 (49).10-19 J 1 u = 1,660 540 2 (10).10-27 kg 1 ua = 1,495 978 706 91 (30).1011 m |

Předpony SI:

| Faktor | Předpona | Značka | Faktor | Předpona | Značka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 | deca hecto kilo mega giga tera peta exa zetta yotta | da h k M G T P E Z Y | 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24 | deci centi mili mikro nano pico femto atto zepto yocto | d c m ( n p f a z y |

Cvičení

- Kolik jednotek tvoří základní soustavu SI, vyjmenujte je.

- Jak jsou rozděleny jednotky SI?

- Vyjmenujte nejméně 5 jednotek, které jsou odvozené z jednotek základních.

- V jakém roce byla přijeta mezinárodní soustava jednotek a proč?

Test

- Jaký význam má soustava SI?

- Vyjmenujte základní jednotky SI.

- Jaké znáte jednotky mimo soustavu SI?

- Jaké znáte předpony SI?