„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_15_1_06 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Mikrometry |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Měření délek |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Kontrola a měření |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Martinák, M.: Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Šulc, J. a kol.: Technologická a strojnická měření: pro SPŠ strojnické. Vyd. 2. Překlad Jindřich Klůna. Praha: Technické literatury, 1882, 206 s. Metrologie v kostce, druhé vydání, Český metrologický institut 2003. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, třmenový mikrometr, mikrometrický hloubkoměr, mikrometrický dutinoměr, mikrometrický odpich |
| Anotace | Druhy mikrometrických měřidel |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Mikrometry

Používáme je tam, kde potřebujeme dosáhnout větší přesnosti měření než při měření posuvnými měřidly. Jejich přesnost měření je 0,01 mm, odhadem až 
0,005 mm. Mikrometrická měřidla používáme k měření vnějších a vnitřních rozměrů také i pro měření hloubek.

Druhy mikrometrických měřidel

- Třmenový mikrometr

Pevná stupnice je dělena na mm a 0,5 mm. Otočná stupnice je rozdělena na 
50 dílků. Při jedné otáčce otočné stupnice se měřicí doteky vzdálí o 0,5 mm. Při pootočení o jeden dílek otočné stupnice se vzdálenost doteků změní o 0,01 mm.

Před začátkem každého měření s jakýmkoliv mikrometrickým měřidlem je třeba stupnici seřídit, tzn. při dosednutí měřicích dotyků na sebe nebo na etalon, musí nulová ryska otočné stupnice padnout na rysku vodorovné pevné stupnice. Vyrovnání se provádí hákovým klíčem. Z výrobních důvodů se třmenové mikrometry vyrábějí s odstupňováním po 25 mm tj. 0 až 25, 25 až 50 mm atd.

- Mikrometrický odpich

Používá se pro měření větších vnitřních rozměrů. Skládá se s pevné části 
a s mikrometrické části, pevná část je vyměnitelná, umožňuje změnu rozsahu. Velikost naměřeného rozsahu se odečte stejně jako u třmenového mikrometru.

V dnešní době se více pro měření otvorů používají tří dotykové mikrometrické odpichy.

- Mikrometrický hloubkoměr

Používají se k přesnému měření hloubek, drážek, otvorů …. Mikrometrické hloubkoměry mají vyměnitelné doteky ke zvětšení rozsahu. Odečítání rozměrů je opět stejné jako na třmenovém mikrometru.

- Mikrometrický dutinoměr

Konstrukcí připomíná posuvné měřítko, slouží k měření vnitřních tvarů a seřizuje se pomocí etalonu.

Pozor!!!

Při dojíždění na měřený rozměr otáčíme na všech mikrometrických měřidlech za řehtačku, čímž zajistíme konstantní přítlačnou sílu při měření (7 ± 2 N).

Cvičení

- Nakresli třmenový mikrometr a popiš ho.

- K jakému měření se používají mikrometrická měřidla?

- Odečti rozměr:

- K čemu se používá mikrometrický odpich, nakresli a vysvětli princip měření.

Test

- Jaká je přesnost měření mikrometrických měřidel?

- Jaké znáš druhy mikrometrických měřidel?

- Vysvětli princip měření s mikrometrem.

- Co se musí udělat před začátkem měření s jakýmkoliv mikrometrickým měřidlem a jak?

- Co zajišťuje konstantní přítlačnou sílu při měření mikrometrickými měřidly?

# Text boxes

bubínek

trubička se stupnicí

brzda

pevný dotyk

pohyblivý dotyk

řehtačka

třmen

16,63 mm

12,14 mm