„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_15_1_13 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měření úhlů |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Měření úhlů a tvarů |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Kontrola a měření |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Martinák, M.: Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Šulc, J. a kol.: Technologická a strojnická měření: pro SPŠ strojnické. Vyd. 2. Překlad Jindřich Klůna. Praha: Technické literatury, 1882, 206 s. Metrologie v kostce, druhé vydání, Český metrologický institut 2003. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, pevné úhelníky, pevný plochý úhloměr, univerzální úhloměr, sinusové pravítko |
| Anotace | Měření úhlů, pevné úhelníky, úhlové měrky, pevný plochý úhloměr, univerzální úhloměr, optické dělící hlavy, sinusové pravítko, tangentové pravítko |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Měření úhlů

V technické praxi je pro velikost rovinného úhlu používanou jednotkou 1°, který se dále dělí na minuty a vteřiny. Dále se také používají (např. v geodezii) i v měření úhlů setinové stupně. Pravý úhel je rozdělen na 100g (gradů).

Úhly měříme různými způsoby, a to buď metodou přímou pomocí úhloměrů, úhelníků, úhlových měrek vodováhou… nebo metodou nepřímou, kdy se určí jiné rozměry a velikost úhlu se z nich dopočítá.

Druhy měřidel pro měření úhlů

- Pevné úhelníky

a) ploché

b) příložné

c) nožové

d) speciální

Plochý úhelník

Úhelník se používá ke kontrole kolmosti, tj. úhlu 90°. Úhelníkem se pouze vizuálně porovnává velikost úhlu. Přesnost měření je dána přesností odhadu světelné mezery mezi měřenou součástí a ramenem úhelníku a také přesností použitého úhelníku. Přesnost úhelníku se kontroluje pomocí kontrolního válce, úhelníkem s vyšší přesností nebo na měřících strojích.

Příložný úhelník				Nožový úhelník

[cit. 2013- 01-11]. Dostupný na www.hkmkalibra.cz/uhelnik-presny-nozovy-typ-e

- Úhlové měrky

Používají se pro přesné měření úhlů. Dodávají se v sadách + držák. Z měrek lze sestavit jakýkoliv úhel s přesností 1´.

- Pevný plochý úhloměr

Používá se pro hrubší měření, úhloměr má stupnici v rozsahu 0-180°.

- Univerzální úhloměr

Nejčastěji používaným měřidlem při měření úhlů, má dvě ramena otočná kolem společné osy a měřící kotouč spojený s pevnými příložnými hranami (90°). Měřící kotouč je opatřen noniem a umožňuje přesnost měření 5´.

Úhloměr může být vybaven optickým odečítáním rozměrů.

- Optické dělící hlavy

Používají se pro měření a přesnou výrobu, kde je za potřebí přesné dělení 
a odečítání úhlu. Přesnost dělení 1´ až 30´´.

- Sinusové pravítko

Je to metoda nepřímého měření úhlů založená na trigonometrických funkcích. Slouží pro měření úkosů, vnějších a vnitřních kuželů. Konstrukci sinusového pravítka tvoří hranol na obou koncích podepřen válečky stejného průměru. Vzdálenost středů válečku je L= 100 nebo 200 mm.

Při měření platí vztah sinα = H/L. Při měření pro daný úhel α a vzdálenost L vypočítáme hodnotu H, poté sestavíme rozměr H ze základních měrek a vložíme pod váleček pravítka. Měřenou součást poté položíme na pravítko a číselníkovým úchylkoměrem kontrolujeme, zda je horní plocha ve vodorovné rovině. Je-li úhel přesně dodržen, číselníkový úchylkoměr neukáže žádnou odchylku.

- Tangentové pravítko

Je složeno ze dvou válečků rozdílných průměrů a z hranolu, který se na válečky pokládá. Úhel sklonu hranolu se nastaví pomocí základních rovnoběžných měrek, které se vkládají mezi válečky. Postup měření je poté stejný jako u sinusového pravítka.

Při měření platí vztah:

Cvičení

- K čemu se používá plochý úhelník?

- Popiš postup měření plochým úhelníkem.

- Nakresli tangentové pravítko a vysvětli princip měření.

- Jaký trigonometrický vztah platí při měření sinusovým pravítkem?

- Jakým úhloměr měří s vyšší přesností, pevný nebo univerzální?

Test

- Jaké metody se používají pro měření úhlu?

- Jaká znáte měřidla pro měření úhlu?

- Nakreslete sinusové pravítko a vysvětlete princip měření.

- S jakou přesností měří univerzální úhloměr?

- Jaké znáte druhy pevných úhelníků?

# Text boxes

jsou vyrobený v různých stupních přesnosti

držák

součtové

rozdílové