„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_15_2_12 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Klimatické podmínky a znečištění ovzduší |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Kontrola a měření pro 3. ročník |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Kontrola a měření |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor |
| Anotace | Hygienické poměry, klimatické podmínky na pracovišti, pracovní pásma, měření koncentrace prachu |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Klimatické podmínky a znečištění ovzduší

Hygienické poměry

Na zátěž člověka pracujícího v určitém pracovním procesu má vliv:

- pracovní prostředí

- druh a způsob práce, kterou vykonává

Pracovní prostor je vyčleněná část pracovního prostoru zpravidla určená pro provedení jedné technologické operace (soustružení, vrtání, lisování….). Z hygienického hlediska ho posuzujeme podle objemu, teploty vzduchu hlučnosti, osvětlení apod. Hovoříme tímto o klimatických podmínkách pracoviště nebo ovzduší pracoviště.

Klimatické podmínky na pracovišti mohou být:

- stabilní (klimatické podmínky určeny potřebou výrobní technologie)

- nestabilní (více se vyskytující, závislé na počasí, mikroklimatu, na výrobních zařízeních, výrobních technologii, na změnách výrobního procesu…).

Hygienické poměry se zjišťují přímo na těch místech, kde člověk vykonává danou pracovní činnost a pohyb. Tato část pracovního prostoru se nazývá pracovní pásmo.

Rozlišujeme dva druhy pracovních pásem:

- pásmo ve volném prostoru (snadno dochází ke zřeďování škodlivin ve velkém objemu vzduchu, vlivem proudění)

- pásmo uzavřené (zřeďování škodlivin obtížné, ztížené větrání)

Škodlivé látky se v pracovním ovzduší vyskytují v různých formách, jako jsou: plyny, mlhy, dýmy, páry, prach apod.

Měření koncentrace prachu v plynech

Pro měření koncentrace prachu rozptýleného v plynech, v aerosolu a ve vzduchu jsou vyvinuty různé přístroje a zařízení.

Přenosný Zeissův kóniometr

Princip přístroje je založen na přesávání vzduchu s obsahem prachu velkou rychlostí 30–80 m.s-1 přes malý otvor který je umístěn proti skleněné destičce, na které je nanesena viskózní hmota (2 % vazelíny s roztokem xynolu). Náhlá změna směru proudění vzduchu způsobí narážení prachových částic na skleněnou destičku
a následné přichycení. Pod mikroskopem se spočítají prachové částice na destičce 
a celkový počet spočítaných částic se vydělí přesátým objemem vzduchu. Tím získáme prašnost v počtu prašných částic na 1 cm3.

Impingerový přístroj

Přístroj funguje na odlišném způsobu jako předešlý způsob. Zkoumaný vzduch se přesaje přes kapalinu jako je etylalkohol nebo propylalkohol. Prach se v kapalině vysráží a vytvoří se dispergovaná suspenze. Měření vyhodnocujeme určením koncentrace suspenze.

Přístroje, které se používají na měření koncentrace průmyslových prachů, se používají na zjištění množství prachu ve vzduchu odsávacích zařízení a zjištění prachu v průmyslových plynech. Tyto přístroje pracují na principu gravitačních metod. Přístroje na měření kontinuální koncentrace prachu pracují na principech fotometrie, gravitace a alometrie.

Cvičení

1) Jaké mohou být klimatické podmínky na pracovišti, uveďte příklad.

2) Nakreslete přenosný Zeissův kóniometr, vysvětlete, jak funguje.

3) V jakých formách se mohou vyskytovat škodlivé látky na pracovištích?

Test

1) Co může mít vliv na zátěž člověka pracujícího v určitém pracovním procesu?

2) Jaké rozlišujeme druhy pracovních pásem? Vysvětlete, jaký je mezi nimi rozdíl.

3) V jakých formách se mohou vyskytovat škodlivé látky na pracovištích?

4) Jaké znáte zařízení pro měření koncentrace prachu v plynech?

5) Nakreslete Impingerový přístroj a vysvětlete, jak funguje.

# Text boxes

1 - tryska

2 – sklíčko

3 - píst

1 - přívodní trubice

2 - odsávací trubice

3 – zátka

4 – nádoba