„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_16_1_05 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Základní koncepce osobních automobilu |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Automobily |
| Vzdělávací obor | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| Předmět | Automobily |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Zdeněk, J., Ždánský, B., Čupera, J.: Automobily. AVID, Brno, 2009, 2. vyd., 155 s. ISBN 978-80-87143-12-4. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor |
| Anotace | Rozdělení základních koncepcí osobních automobilů, výhody a nevýhody základních koncepcí automobilu |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Základní koncepce osobních automobilů

Základní koncepci tvoří hnací ústrojí (motor, spojka, převodovka, kloubová hřídel, rozvodovka s diferenciálem, hnací hřídele kol), které slouží k přenosu energie motorového vozidla. Hnací ústrojí vyjadřuje jeho umístění vzhledem k nápravám.

Rozlišujeme tři základní koncepce osobních automobilu:

- Klasická koncepce  - motor a převodovka jsou uloženy vpředu, kloubovým hřídelem je přenášena hnací síla na zadní nápravu. Mezi přední 
a zadní nápravou vzniká vhodné rozložení hmotnosti, protože rozvodovka je umístěna na zadní nápravě. Jiná varianta této koncepce je takzvaná transaxe, neboli transaxiální pohon – převodovka je v tomto případě umístěna u zadní nápravy.

Klasická koncepce - výhody:

- možnost výstavby různých typů karosérie, velký zavazadlový prostor

Klasická koncepce - nevýhody:

- mírná nedotáčivost v zatáčkách, tunel uvnitř vozidla pro kloubovou hřídel, (hluk, vibrace, hmotnost)

- Pohon přední nápravy - v současnosti nejpoužívanější koncepce osobních automobilů. Motor, převodovka a rozvodovka jsou umístěny u přední nápravy. Motor leží před, za nebo nad přední nápravou. Odpadá kloubová spojovací hřídel. Motor, spojka, převodovka, rozvodovka a diferenciál jsou pospojovány do jednoho celku.

Pohon přední nápravy - výhody:

- nižší hmotnost, bez spojovací kloubové hřídele, z hlediska konstrukce jednodušší zadní hnaná náprava, velký zavazadlový prostor, automobil je tažen a ne tlačen, proto lepší vlastnosti při jízdě v přímém směru a zatáčkách, možnost výstavby různých typů karosérie

Pohon přední nápravy  - nevýhody:

- nerovnoměrné rozdělení hmotnosti mezi nápravami, při akceleraci a jízdě do svahu dochází k odlehčení přední nápravy, nedotáčivost při jízdě v zatáčkách

- Pohon zadní nápravy – motor, převodovka a rozvodovka leží u zadní nápravy. Motor může být umístěn nad nebo za poháněnou nápravou. Pokud je motor umístěn před zadní hnací nápravou (používá se většinou u sportovních vozidel) označujeme ho jako pohon s motorem ve střední části vozidla.

Pohon zadní nápravy - výhody:

- z hlediska konstrukce jednodušší přední náprava, při akceleraci a jízdě do svahu dostatečné zatížení zadní nápravy

Pohon zadní nápravy - nevýhody:

- složitější vytápění a automobilu a chlazení motoru, přetáčivost při jízdě v zatáčkách, menší zavazadlový prostor, obtížná přístupnost hnacího ústrojí u aut s motorem před zadní nápravou

Cvičení

- Jaké jsou výhody a nevýhody u pohonu přední nápravy a klasické koncepce?

- Nakreslete klasickou koncepci osobního automobilu a popište jí.

- Co znamená transaxiální pohon.

Test

  - Jaké jsou výhody a nevýhody u automobilu se zadním pohonem?

  - Z čeho se skládá hnací ústrojí, tvořící základní koncepci automobilu?

  - Jaká je nejpoužívanější koncepce automobilu, stručně popište tuto konstrukci.

  - Jaké mohou být další druhy pohonu automobilu?

# Text boxes

motor

převodovka

rozvodovka

kloubová hřídel

převodovka

rozvodovka

motor

převodovka s rozvodovkou

motor