„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_16_1_06 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Rámy automobilů |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Automobily |
| Vzdělávací obor | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| Předmět | Automobily |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Zdeněk, J., Ždánský, B., Čupera, J.: Automobily. AVID, Brno, 2009, 2. vyd., 155 s. ISBN 978-80-87143-12-4. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor |
| Anotace | Rámy automobilu, účel rámu, požadavky kladené na rám automobilu, druhy rámů automobilu. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Rámy automobilů

Na rámu jsou umístěny všechny části vozidla včetně karoserie. Rám plní nosnou část vozidla.

Účel rámu:

- spojení náprav mezi sebou

- přenášet na nápravy tíhu nákladu

- přenos brzdných, hnacích a suvných sil mezi karoserií a nápravou

- nést hnací skupinu vozidla – motor, převody, příslušenství

Požadavky kladené na rám automobilu:

- pevnost

- pružnost

- lehkost

- tuhost

Druhy rámů automobilu jsou:

1) Rám obdélníkový (žebřinový)

Konstrukce rámu je svařena nebo snýtována. Použití zejména pro nákladní vozy. Rám se vyznačuje poměrnou pružností, což je výhodné pro jízdu v terénu, nevýhoda pro části na něm upevněné.

2) Rám obdélníkový s křížovou výztuhou

Rám je tužší než předešlý. Používá se pro nákladní automobily a autobusy.

3) Rám páteřový

Nosnou část rámu tvoří páteřový nosník, nosníkem prochází spojovací hřídel, kde je pomocí přírub ve přední části uchycen motor a v zadní části rozvodovka. Rám má poměrně dobrou odolnost při namáhání v krutu. Používá se u nákladních automobilů, nevýhodu je nepružné uložení motoru, což způsobuje hluk a vibrace.

4) Rám páteřový rozvidlený

Rám páteřový rozvidlený umožňuje pružné uložení motoru oproti předchozímu typu.

5) Rám plošinový

Ocelová podlaha karoserie tvoří celek s rámem. Rám s plošinou tvoří jeden kus nebo je plošina vyrobena samostatně a s podélníky rámu svařena. Použití 
u osobních vozů.

6) Rám smíšený

Rám je sestaven kombinací předchozích provedení rámů.

7) Rám příhradový

Tento rám se používá zejména u autobusů. Rám se skládá s příhradové konstrukce z plechových výlisků.

8) Rám pomocný

Používá se pro uchycení větších celků, jako je například přídavná převodovka připevněná k rámu.

9) Rám obvodový

Rozšířením podélníků ve střední části až na šířku karoserie je karoserie ve střední části více podepřena a může mít proto lehčí nosnou konstrukci.

10) Rám křížový

Rám má větší tuhost ve srovnání s rámem obdélníkovým. Podélníky jsou spojeny svařováním s trubkovými příčkami. Tyto rámy se používají velmi zřídka.

Cvičení

1) Jaké jsou kladeny požadavky na rám?

2) Nakreslete obdélníkový rám a stručně ho charakterizujte.

3) Co je za rám na obrázku? Stručně ho charakterizujte.

Test

1) Jaké jsou funkce rámu?

2) Jaké jsou požadavky na rám?

3) Jaké znáte druhy rámů automobilů?

4) Libovolně si vyberte čtyři druhy rámů, nakreslete je a stručně charakterizujte.

5) K jakým účelům se používá pomocný rám?