„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_16_1_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Kola a pneumatiky - II |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Automobily |
| Vzdělávací obor | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| Předmět | Automobily |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Zdeněk, Jan, Ždánský, Bronislav, Čupera, Jiří.: Automobily. AVID, Brno, 2009, 2. vyd., 155 s., ISBN 978-80- -87143-12-4. Gscheidle, Rolf: Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd./ Michňová, Iva, Michňa, Zdeněk, Handlíř, Jiří. Praha, Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor |
| Anotace | Pneumatiky, konstrukce pneumatik, rozměry, značení pneumatik, indikátory opotřebení |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Pneumatiky

Pneumatika je složena jako celek z:

- duše s ventilkem

- pláště

- ochranné vložky

U pneumatik bezdušových duše a ochranná vložka odpadají, ventilek se umísťuje přímo do ráfku.

Konstrukce pneumatiky

- kostra

- diagonální

- radiální

- nárazník

- běhoun

- patka pláště

- bok pláště

Rozměry a značení pneumatik

Označení pneumatik se skládá z kombinace číslic a písmen, popřípadě je doplněna slovním označením.

Příklady označení pneumatik

185/65 R 15 88 H

- 185 šířka pneumatik

- 65 profilové číslo 65 %

- R radiální pneumatika

- 15 průměr ráfku 15"

- 88 nosnost 560 kg

- H maximální rychlost 210 km/h

Slovní označení

RADIAL		 - pneumatika má radiální konstrukci kostry

ALL STEEL 		 - kostra i nárazník z ocelového kordu

STEEL 		 - pneumatika má nárazník z ocelového kordu

REGROOVABLE   	 - lze dodatečně prořezat dezén

TUBELES 		 - pneumatika, která se dá použít bez duše

TUBE TYPE		 - nutno použít pneumatiku s duší

Indikátory opotřebení

Indikátory opotřebení jsou umístěny na dně hlavních dezénových drážek, jsou to výstupky o výšce 1,6 mm. Jejich polohu v drážkách běhounu pneumatik dohledáme pomocí označení, které je umístěno na boku pneumatiky. Značí se buď trojúhelníkem nebo označením TWI.

Výroba pneumatik video: http://www.autorevue.cz/videa/?id_video=753

Cvičení

1) Jaké znáte druhy kol?

2) Nakreslete ráfek pro bezdušové pneumatiky a vyznačte důležitá místa.

3) Jaké znáte druhy konstrukcí ráfku?

Test

1) Jaký je účel kol?

2) Jaké jsou kladeny požadavky na kola?

3) Napište označení ráfků a vysvětlete, co značení udává.

4) Kde se používají vícedílné ploché ráfky?

5) Jaké ráfky použijete pro bezdušovou pneumatiku?

# Text boxes

běhoun

vyztužený pás

vzduchotěsná pryž. vrstva

textilní kostra

převýšení

boční pryž

jádro zesílení

okraj ráfku

rameno ráfku

indikátor opotřebení - TWI