„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_16_1_20 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Kotoučové brzdy |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Automobily |
| Vzdělávací obor | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| Předmět | Automobily |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUPERA. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 155 s. ISBN 978-80-87143-12-4. . GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd./. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, kotoučová brzda s pevným a plovoucím třmenem |
| Anotace | Kotoučové brzdy s pevným a plovoucím třmenem, vracení pístků, brzdový kotouč, brzdové obložení. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Kotoučové brzdy

Kotoučové brzdy rozdělujeme na:

- kotoučové brzdy s pevným třmenem

- kotoučové brzdy s plovoucím třmenem

1 – třmen brzd

2 – pístek

3 – brzdové destičky

4 – brzdový kotouč

5 – držák brzdy

6 – brzdová kapalina

Vlastnosti kotoučových brzd

- nedochází k samozesilujícímu účinku

- dobré chlazení

- větší opotřebení destiček

- snadná výměna a údržba

- samočinné seřízení vůle

- samočištění

- intenzivnější zahřívání brzdové kapaliny

- tvorba parních bublinek

- nákladná parkovací brzda

Druhy konstrukce

1) Kotoučová brzda s pevným třmenem

Z hlediska konstrukce se používají dvou až čtyřpístkové brzdy s pevným třmenem. Třmen je pevně spojen se závěsem kola a obklopuje brzdový kotouč. Třmen je složen ze dvou částí, ve kterých jsou brzdové válečky, které leží v párech naproti sobě. Brzdové válečky obsahují brzdové pístky s těsnícím kroužkem a ochrannou manžetou. Pokud začne řidič brzdit, pístky brzdových válečků začnou tlačit na brzdové destičky, které se na obou stranách přitlačí k brzdovému kotouči.

2) Kotoučová brzda s plovoucím třmenem

Je složena ze dvou hlavních částí, a to z držáku a plovoucího třmenu. Držák je připevněn na závěsech kol a je v něm veden třmen. Kotoučové brzdy s plovoucím třmenem mohou mít podle konstrukce různá vedení.

Používají se:

- vedení čepem

- vedení zuby

- kombinované vedení čepem a zuby

- vedení čepem s výkyvným plovoucím třmenem

Při brzdění pístky ve třmenu tlačí vnitřní brzdovou destičku proti brzdovému kotouči, reakční síla poté způsobí posunutí třmenu v opačném směru a přitlačí vnější brzdovou destičku ke kotouči.

Vracení pístků

Těsnící pryžový kroužek utěsňuje píst, který obepíná s předpětím (má menší průměr než píst). Při brzdění, kdy píst koná brzdný pohyb, se těsnící kroužek zdeformuje. Při poklesu tlaku se vrátí zpět do výchozího tvaru, a tím se vrátí i píst 
o vůli brzdy naprázdno- cca 0,15 mm a brzda se odbrzdí.

Brzdový kotouč

Kotouč je většinou vyroben z temperované litiny nebo ocelolitiny, u závodních vozidel může být vyroben z vícevrstvého materiálu, zesíleného 
keramicko-uhlíkovými vlákny. Brzdové kotouče mohou být vyrobeny s vnitřním chlazením, to má za účel odvod tepla a tím lepší chlazení. Mohou také mít v brzdných plochách otvory pro rychlejší odvod vody při brzdění a zároveň snížení hmotnosti.

Brzdové obložení

U kotoučových brzd je brzdové obložení přilepeno k ocelovému nosiči, u bubnových brzd je přilepeno nebo přinýtováno k  brzdové čelisti.

Požadavky na obložení

- dlouhá životnost

- tepelná odolnost

- mechanická pevnost

- konstantní součinitel tření při vyšších teplotách

- odolnost proti vodě a nečistotám

Materiály brzdového obložení

- kovy (ocelová vlna, měděný prášek)

- plniva (oxid železa, oxid hliníku, rozemletá slída)

- kluzný prostředek (grafit, síran antimonitý, kokosový prášek)

- organické složky (pryskyřičné práškové plnivo, aramidová vlákna, pryskyřičné pojivo)

Video kotoučové brzdy: http://www.youtube.com/watch?v=GaUTX8eNDFg

Cvičení

1) Nakreslete brzdu s plovoucím a pevným třmenem, popište jednotlivé části.

2) Jaké vedení se používá u brzd s plovoucím třmenem?

3) Jak je připevněno brzdové obložení u kotoučových brzd a jak u bubnových?

4) Jaké jsou požadavky na obložení?

5) Jak se dosáhne lepšího chlazení brzd?

Test

1) Jaké znáte druhy kotoučových brzd?

2) Vyjmenujte vlastnosti kotoučových brzd.

3) Vysvětlete rozdíl z hlediska funkčnosti mezi brzdou s pevným a plovoucím třmenem.

4) Co se používá jako rozpěrného zařízení u hydraulických brzd a co u mechanicky ovládaných?

5) Co způsobuje vracení brzdového obložení od brzdových kotoučů? Vysvětlete princip.

# Text boxes

kotoučová brzda s pevným třmenem

kotoučová brzda s plovoucím třmenem

poloha brzdění

těsnící kroužek

píst