Tlakové spoje
jsou to nerozebíratelné spoje se silovým stykem
jednoduché, spolehlivé – levné
velká nosnost spoje – nezeslabuje se průřez
souosost spojovaných částí (upínání nástrojů)
Podle způsobu nalisování rozlišujeme
 - nalisování přímé s přesahem
 - nalisování nepřímé

---
Nalisování přímé
Mezi stykovými plochami náboje a hřídele vznikne vlivem přesahu hřídele tak velké tření, že spoj je schopný přenášet velké kroutící momenty a vnější síly bez spojovacích součástí. Bezpečný spoj vznikne tehdy, jestliže vnější síly jsou menší než třecí odpor v stykových plochách.
Na jakost nalisovaného spoje má vliv:
Velikost přesahu – v oblasti pružné deformace se únosnost spoje zvětšuje se zvětšujícím se přesahem, ale jen do počátku plastických deformací
Jakost povrchu – kvalitnější povrch je lepší, drsný se nalisováním vyhladí a ztrácí přesah

---
Způsob nalisování
 - Spojení přímým nalisováním za studena
Používá se u válcových součástí menších průměrů. Čep nebo hřídel se vyrobí s určitým přesahem oproti otvoru v pouzdře a nalisování se provede pomocí lisu. Při nalisování za studena je nutné volit relativně malé přesahy, aby nedošlo
k trvalým deformacím spojovaných částí, či jejich poškození.

---
 - Tlakové spoje smrštěním nebo roztažením
Používají se u velkých válcových součástí. Vnitřní součást (čep)se ochladí nebo vnější součást (pouzdro) ohřeje, nebo se ochladí čep a ohřeje pouzdro současně. Ohřátí,či ochlazení musí být tak veliké, aby přesah vymizel a součásti se mohly na sebe snadno nasunout. Po vyrovnání teplot se vytvoří pevný spoj, schopný přenášet velké silové zatížení.

---
Zkosení hran – ostré hrany vydírají při lisování stykové povrchy a zmenšují přesah i únosnost až o 40%
Mazání stykových ploch – největší únosnost – pomocí řepkového oleje, nejmenší únosnost – mazání lojem
Rychlost nalisování - únosnost spoje se zmenšuje rychlostí nalisování (max. 2mm/s)
Mechanické vlastnosti materiálů – čím tvrdší a houževnatější materiál, tím pevnější spoj
Použití přímého nalisování– složitější součásti (klikovky) lze hospodárně zhotovit z jednodušších dílů, odpadají složité výkovky. Věnce šnekových kol, vyrobené z jakostních materiálů se lisují na náboje z méně kvalitních materiálů.

---
Nalisování nepřímé
Používá se ke spojování velkých, dělených strojních součástí (řemenice, setrvačníky, lanové kotouče).
Ke spojení se používalo zděří, ty se nasazují za tepla, ochladnutím se smrští a pevně sevřou spojované součásti. Zděře mohou být kruhové, oválné, ploché.

---
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).
„Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Miroslav Soukup“.