## Slide 1
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_1_1_16
Název vzdělávacího materiálu | Výpočet přenosu dat, Shannonův teorém
Jméno autora | Ing. Bulka Josef
Tématická oblast | Obecné pojmy informatiky a přenos dat
Vzdělávací obor | Všechny obory školy
Předmět | Informační a komunikační technologie
Ročník | 1. a 2. ročník
Rozvíjené klíčové kompetence | Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální a personální.
Průřezové téma | Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.
„EU peníze školám“
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

## Slide 2
Časový harmonogram | 06/2012 – 03/2014
Použitá literatura a zdroje | Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka ,Lovászová, Švec -Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3
Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky.
Anotace | Problematika počítačové gramotnosti , pojmy informační a komunikační technologie (ICT).
Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování
Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2012
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva).
Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Josef Bulka.

## Slide 3
Ing. Bulka Josef
Výpočet přenosu dat Shannonův teorém

## Slide 4
Základní funkcí každé počítačové sítě je přenos datových signálů od jednoho uzlu (počítače) ke druhému.
V počítačových sítích se můžeme setkat s nejrůznějšími formami přenosu signálů, které mohou být navíc různým způsobem modulovány a kódovány.
K přenosu používají přenosové kanály různých vlastností a charakteristik a využívají různé formy přenosu signálů

## Slide 5
Způsoby přenosu dat:
Seriový přenos dat – data jsou přenášena bit po bitu, pomocí dvou vodičů, z nichž jeden je určen pro příjem a druhý pro příjem dat. Sériový přenos může být synchronní nebo asynchronní.
Paralelní přenos dat – více bitů je vysíláno současně, prostřednictvím více vodičů (směrnice 8, 16 i více bitů)

## Slide 6
Harmonický signál sám o sobě nenese žádnou užitečnou informaci. Tuto informaci na něj musíme nejprve vložit (namodulovat) a tomuto způsobu vkládání signálu říkáme modulace.
Na straně příjemce však zase potřebujeme tato namodulovaná data vybrat a tomuto úkonu říkáme demodulace.
Přenos dat zajišťuje zařízení, které označujeme jako modem (z anglického „modulator – demodulator“).
Modem z jedné strany přijímá data nemodulovaná (přenos v základním pásmu) a z druhé strany je vysílá v modulované podobě, vložené na harmonický signál (přenos v přeloženém pásmu).

## Slide 7
Po telefonních linkách se šíří analogový signál, ale jeho průběh se mění na diskrétní tak, aby tyto změny reprezentovaly přenášená číslicová data.
Počet změn přenášeného analogového signálu za jednotku času (sekundu) se označuje jako modulační rychlost, a měří se v baudech (Bd).
Přenosová rychlost, udává objem informace, přenesené za jednotku času, a vyjadřuje se v bitech za sekundu (bits per second, resp. bps).
Analogový signál musíme pro převod upravit (navzorkovat), tak, aby v neskreslené podobě, mohl být na straně příjemce obnoven.
Pravidla vzorkování jsou definována např. v Shannonově teorému.

## Slide 8
„Přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného, signálu z jeho vzorků je možná tehdy, pokud byla vzorkovací frekvence vyšší než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky vzorkovaného signálu.“
Shannonův teorém
V praxi se vzorkovací frekvence volí dvakrát větší plus ještě malá rezerva, než je maximální požadovaná přenášená frekvence.
U telefonního hovoru je to např. 8 kHz, protože se přenáší pouze signály ve standardním telefonním pásmu (od 0,3 do 3,4 kHz).

## Slide 9
Ukázka fázové modulace.
Červená křivka je modulační signál, zelená je nosná a modrá na dolním obrázku je výsledný fázově modulovaný signál.
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phase_Modulation.png

## Slide 10
Pracovní list

## Slide 11
Zadání1
Na výše uvedeném obrázku je znázorněna fázová modulace signálu. Najděte ještě další druhy modulace signálu a graficky je znázorněte. Snažte se popsat, na jakém principu pracují.
Zadání2
Pokud budete přehrávat zvukový záznam na CD nebo DVD , pokuste se určit, jaký musí být vzorkovací kmitočet, pro kvalitní reprodukci tohoto signálu, zvukovou kartou (pozn. průměrné zdravé lidské ucho slyší maximálně do 20 kHz).

## Slide 12
Test a ověření znalostí

## Slide 13
Při sériovém přenosu dat:
  Data jsou přenášena bit po bitu, pomocí dvou vodičů.
  Je vysíláno současně více bitů, prostřednictvím více vodičů.
  Data jsou přenášena bit po bitu, pomocí více vodičů současně.
Při paralelním přenosu u dat:
  Data jsou přenášena bit po bitu, pomocí dvou vodičů.
  Data jsou přenášena bit po bitu, pomocí více vodičů současně.
  Je vysíláno současně více bitů, prostřednictvím více vodičů.

## Slide 14
Modulační rychlost udává:
  Počet změn přenášeného analogového signálu za jednotku času.
  Objem informace, přenesené za jednotku času.
  Maximální šířku kanálu poskytnutého ISP (poskytovatelem připojení)
Přenosová rychlost udává:
  Data jsou přenášena bit po bitu, pomocí dvou vodičů.
  Data jsou přenášena bit po bitu, pomocí více vodičů současně.
  Je vysíláno současně více bitů, prostřednictvím více vodičů.

## Slide 15
Shannonův teorém říká::
  Že vzorkovací kmitočet analogového signálu musí být minimálně 2x vyšší, než nejvyšší kmitočet vzorkovaného signálu.
  Že vzorkovací kmitočet analogového signálu musí být stejně vysoký, jako nejvyšší kmitočet vzorkovaného signálu.
  Že vzorkovací kmitočet analogového signálu musí být minimálně 2x nižší, než nejvyšší kmitočet vzorkovaného signálu.

## Slide 16
http://cs.wikipedia.org/wiki/Shannonův teorém
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkování
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modulace
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phase_Modulation.png
Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec -Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN 978-80-89132-71-3
Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004.
Seznam odkazů a použité literatury: