„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_1_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Odstředivá (hydrodynamická) čerpadla |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Lopatkové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy lopatkových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Odstředivá (hydrodynamická) čerpadla

Jsou to rotační čerpadla, jejichž hlavními částmi jsou obvykle oběžné kolo, převáděč (difuzor) a spirální skříň. Jednoduchá čerpadla nemají převáděč, kapalina z oběžného kola proudí přímo do spirální skříně (viz obr).

oběžné kolo:

Princip práce odstředivého čerpadla: rozdílem barometrického tlaku vzduchu působícího na spodní hladinu v nádrži a podtlaku vytvořeném v sání na vstupu do oběžného kola  je kapalina nasávána (tlaková energie se mění v pohybovou) 
a v axiálním směru přitéká sací rychlostí Cs = c1 do osy oběžného kola. Zde se 
v důsledku mechanické energie přivedené na hřídel oběžného kola zvětšuje postupně energie pohybová (prouděním po lopatkách oběžného kola) a dosáhne největší hodnoty na výstupu z oběžného kola (rychlost c2). V  převáděči a ve spirální skříni se pohybová energie mění pozvolným rozšiřováním průtokového průřezu opět na energii tlakovou, takže kapalina vytékající z výtlačného hrdla výtlačnou rychlostí Cv do výtlačného potrubí má tlak odpovídající výtlačné výšce.

Každá přeměna energie je vždy spojena s určitou ztrátou. Při dvojí přeměně energie je ztráta dvojnásobná. Proto odstředivá čerpadla nemohou mít nikdy takovou celkovou účinnost jako čerpadla hydrostatická, i když mechanická účinnost odstředivých čerpadel je mnohem větší. Odstředivá čerpadla jsou však v poměru ke své hmotnosti a rozměrům mnohem výkonnější, a tím i levnější.

Cvičení

Zakřivení lopatek oběžného kola:

K bodu 1 na vstupním průměru d1 oběžného kola přitéká kapalina sacím potrubím absolutní rychlostí c1. Kolo se otáčí otáčkami n a unášivá (obvodová) rychlost je zde u1 = π . d1 . n. Kapalina vstupuje na lopatky relativní rychlostí w1 a potřebný úhel zakřivení lopatek α1 na vstupu do oběžného kola  vypočteme:    tg α1 = c1/u1.

Kapalina proudí po lopatkách až do bodu 2, kde opouští lopatky rychlostí w2. (K proudění po lopatkách pomáhá odstředivá síla, která při rotaci působí na kapalinu v oběžném kole). V bodě 2, na výstupním průměru oběžného kola d2, je unášivá (obvodová) rychlost u2 = π . d2 . n. Kapalina opouští lopatky oběžného kola a vstupuje přímo do spirální skříně (u malých čerpadel ) nebo do převáděče (difuzoru) výslednou absolutní rychlostí c2, vzniklou složením vektorů unášivé rychlosti u2 a relativní rychlosti w2. Úhel zakřivení lopatek α2 na výstupu z oběžného kola určuje směr c2 .

Test

Popište základní části a činnost čerpadla: