„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_1_04 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Proudová čerpadla |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Lopatkové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4 |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy lopatkových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Březen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Proudová čerpadla

Hnací silou je pohybová energie proudu páry, vzduchu nebo tlakové vody. Vodní proudová čerpadla pracují s nepřetržitým proudem (vodní injektory, parní injektory a mamutová čerpadla).

Mamutová čerpadla

Hnací silou je vzduch tlaku asi 0,2 MPa. Pohyb vody způsobuje rozdíl hustot vody 
a směsi vody se vzduchem. Sací trouba čerpadla (2) je ponořena do vody. Ve vzdálenosti H pod hladinou se do ní malými otvory (cca Ф 5 mm) přivádí stlačený vzduch. Nad otvory se v sací troubě vytváří směs vzduchu a vody, která má hustotu menší než voda vně trouby, a kterou sloupec vody H vytlačuje do výšky h - (jedná se v podstatě o princip spojených nádob).

1….oddělovač vzduchu (separátor), 2…hlavní potrubí (čerpání kapaliny se vzduchem), 3…přívod tlakového vzduchu, 4… zperlovač

Mamutová čerpadla se používají k dopravě kalných kapalin, k čerpání vody ze zemních vrtů a k dopravě řepy v cukrovarech. Předností je jednoduchost 
a bezporuchovost.

Injektory

Injektory využívají proudu vodní páry nebo tlakové vody, která strhuje dopravovanou kapalinu, a podle toho je rozdělujeme na parní a vodní injektory. Princip:

U parních injektorů vstupuje vodní pára do expanzní trysky (1), kde nabývá velké rychlosti. Při výstupu z trysky strhuje proud s sebou vzduch, takže v injektoru vzniká podtlak, umožňující nasávání kapaliny (3), kterou proud tlačí do tlačné trysky. V jejím nejužším průřezu nabývá proud největší rychlostí, která se v rozšiřujícím se průřezu tlačné rysky mění v tlak, s jakým vstupuje kapalina smíšená s kondenzátem páry do výtlačného potrubí. Podobně pracují i vodní injektory. Ty však nemají takovou sací schopnost (max. 0,2 m) jako injektory parní, kde k vytvoření sacího podtlaku pomáhá i kondenzace páry. Parních injektorů se používá k čerpání kapalin, kde se vyžaduje ohřívání čerpané kapaliny párou.

Vodní injektory jsou vhodné k čerpání kalu, který se proudem hnací vody zřeďuje 
a lépe se čerpá.

Cvičení

Injektory využívají proudu vodní páry nebo tlakové vody.

Princip:

U parních injektorů vstupuje vodní pára do expanzní trysky (1), kde nabývá velké rychlosti. Při výstupu z trysky strhuje proud s sebou vzduch, takže v injektoru vzniká podtlak, umožňující nasávání kapaliny (3), kterou proud tlačí do tlačné trysky. V jejím nejužším průřezu nabývá proud největší rychlostí, která se v rozšiřujícím se průřezu tlačné rysky mění v tlak, s jakým vstupuje kapalina smíšená s kondenzátem páry do výtlačného potrubí. Podobně pracují i vodní injektory. Ty však nemají takovou sací schopnost (max. 0,2 m) jako injektory parní, kde k vytvoření sacího podtlaku pomáhá i kondenzace páry.

----------------------------------------------------------------------

Doplňte průběh rychlosti a tlaku v jednotlivých částech vodního injektoru na základě Bernoulliho rovnice:

Test

1) Nakreslete průběh rychlosti a tlaku v jednotlivých částech vodního injektoru:

2) Popište části a princip činnosti čerpadla: