„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_1_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Vodní díla |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Lopatkové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy lopatkových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Březen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Vodní díla

Vodní turbíny jsou motory sloužící k přeměně energie vodních toků (vody) na energii mechanickou a poté elektrickou.

Pohybová měrná energie vody (J/kg) při rychlosti v (m/s) je rovna:   Y = ½ . v2

Polohová měrná energie vody (J/kg)  při spádu H (m):   Y = g . H

(H = rozdíl výšky hladiny v nádrži a úrovně oběžného kola vodní turbíny).

Výkon vodní turbíny: P =   Qv   .     ς  .     g   .     H  .  η

(W) = (m3/s) . (kg/m3) . (m/s2) .   (m) . (1),

kde ς  je hustota vody, η celková účinnost vodního motoru.

Při malé rychlosti vody je třeba k využití pohybové energie vody velkých objemových průtoků, proto  se stavějí vzhledem k proměnlivosti průtoku v různých ročních obdobích vodní nádrže (přehrady na vodních tocích), které pak umožňují využití polohové energie vody.

Vodní dílo -  zařízení potřebné získání potřebného spádu a umožňující přivedení vody do turbíny v určitém místě vodního toku vhodného pro využití jeho energie.

Vodní díla rozdělujeme dle spádu na:

1) nízkotlaká – jezem se zvedne hladina řeky, používají se do spádu cca 15 m.

Mohou být v uspořádání:

a) strojovna s turbínou přímo v korytu řeky

b) strojovna s turbínou je v  tzv. derivačním kanálu, pokud  řeka teče údolím v oblouku

2) středotlaká – nádrž s přehradní zdí, spád cca do 60 m

3) vysokotlaká – nádrž  uměle vytvořená či přírodní v horském prostředí, pro    spády větší 60 m

Cvičení

Středotlaké vodní dílo – nádrž s přehradní zdí, spád cca do 60 m.

Vysokotlaké vodní dílo – nádrž s přehradní zdí v horách, spád nad 60 m. Potrubí přivádějící vodu k turbíně je vážně ohrožené náhlým uzavřením průtoku vody, explozí či implozí potrubí, proto bývá použito tzv. vyrovnávací nádrže 
a zavzdušňovacími ventily.

Test

Popište základní části vodního díla ……………………………(H = 40 m) a  jejich funkci:

A……………………………………………………………………………………………………………..

B…………………………………………………………………………………………………………..….
C……………………………………………………………………………………………………………..….

D……………………………………………………………………………………………………………....

E………………………………………………………………………………………………………………

H………………………………………………………………………………………………………………