„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_1_13 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Základní druhy vodních turbín |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Lopatkové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4 |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy lopatkových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Březen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu
 a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Základní druhy vodních turbín

Peltonova turbína – je rovnotlaký lopatkový motor vhodný pro velké spády. K oběžnému kolu jsou na obvodě připevněny lopatky ve tvaru dvojité misky rozdělené břitem rozdělujícím přiváděnou vodu z trysky rovnoměrně na obě strany. Voda může být na lopatky přiváděna po obvodu z 1 až 6 trysek. Regulace průtočného množství se provádí posuvnou jehlou, kterou se přivírá otvor trysky.Vzhledem k možnému zpětnému tlakovému rázu v přívodním potrubí při rychlém uzavření trysky je proud vody současně postupně odchýlen mimo kolo pomocí odchylovaní lopatky. Nejprve dochází k pozvolnému odchylování proudu segmentem (lopatkou) a s určitým zpožděním k uzavírání průřezu jehlou.

Řez lopatkou:

Francisova turbína – je přetlakový vodní motor s ohledem na spád relativně univerzálního použití (od 1 m až po stovky m). Oběžné kolo (nejčastěji je provedeno jako svarek) má pevné lopatky a jejich tvar (zakřivení) závisí na navržených parametrech turbíny (spád, výkon, provozní otáčky). Voda je do oběžného kola přiváděna přívodním potrubím přes spirální skříň  a nastavitelné rozváděcí lopatky, po průchodu oběžným kolem odchází přes sací troubu (savku) do odváděcího kanálu. Regulaci při změně průtoku vody lze provést pouze natáčením rozváděcích lopatek, což však ovlivní nejen objemové průtočné množství Qv, ale 
i směr rychlosti vstupu vody do oběžného kola. Tím dochází k víření vody a ztrátám energie v oběžném kole. Proto při jiném než navrženém výkonu Qj má turbína v důsledku změněného nastavení rozváděcích lopatek podstatně menší účinnost.

Spirální skříň

Cvičení

Oběžné kolo Peltonovy turbíny (ČKD Blansko):

Oběžné kolo Francoisovy turbíny (ČKD Blansko):

Účinnost Francisovy turbíny:

Malé vodní elektrárny:

Test

Popište základní části a způsob regulace turbíny ……………………………..

Popište základní části a způsob regulace turbíny …………………………