„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_1_14 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Kaplanova turbína, Deriazova turbína |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Lopatkové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4 |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy lopatkových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Březen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Kaplanova turbína – je přetlakový vodní motor, vhodný pro malé a střední spády.Její některé hlavní částí jako spirální skříň (1), rozváděcí zařízení (2) a sací trouba (4) jsou podobné konstrukce jako u Francisovy turbíny, oběžné kolo (3) má tvar velké vrtule s letmo po obvodu uloženými natáčecími lopatkami. Natáčecí mechanismus lopatek umožňuje nastavit správnou vzájemnou polohu vůči poloze nastavených rozváděcích lopatek a je uložen uvnitř oběžného kola. Vzhledem k tomu je oběžné kolo v porovnání s Francisovou turbínou složitější a dražší, umožňuje však s ohledem na možnost vzájemného nastavení lopatek rozváděcích 
a oběžných optimální průtok vody při různých průtokových režimech, a tím i vyšší účinnost. Aby nevznikala kavitace, bývá oběžné kolo umístěno pod hladinou odváděcího kanálu.

Deriazova turbína – je vlastně konstrukční  úpravou Kaplanovy turbíny, kde lopatky oběžného kola jsou upevněny na kuželové ploše a voda zde protéká diagonálně, což umožňuje zvětšit průměr náboje oběžného kola, a tím i zvětšit počet lopatek oběžného kola. Turbína je používána jako reverzační stroj v přečerpávacích elektrárnách.

Cvičení

Oběžné kolo Kaplanovy turbíny (ČKD Blansko):

Oběžné kolo Deriazovy turbíny (ČKD Blansko):

Test

Popište základní části a způsob regulace turbíny ………………………………..

Popište základní části a způsob regulace turbíny ………………………………….