„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_1_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Parní turbíny |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Lopatkové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4 |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy lopatkových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Březen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu
a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Parní turbíny

Parní turbíny jsou tepelné motory s uzavřeným tepelným oběhem a s následující činností:

V turbíně T expanduje přehřátá pára vyrobená v parním generátoru (kotli) G ideálně adiabaticky (bez sdílení tepla),  při této expanzi se přeměňuje tepelná energie páry na mechanickou energii rotoru turbíny pohánějícího ( u parní elektrárny) generátor pro výrobu elektrické energie. Po expanzi pára kondenzuje v kondenzátoru K při konstantním tlaku a teplotě na vodu. Páře je přitom odebíráno výparné teplo. Kondenzát se čerpá napájecím čerpadlem Č zpět do parního generátoru (kotle) proti tlaku. Čerpání probíhá při konstantním objemu vody, kterému dodává čerpadlo jen tlakovou energii. V kotli se voda izobaricky ohřívá, odpařuje a přehřívá na potřebnou teplotu přehřáté páry vstupující do turbíny.

Tímto získá pára tepelnou energii danou základními parametry, tj. teplotou a tlakem. Běžně používanými parametry jsou teploty 500 až 600 °C a tlaky  až 
20 MPa. Vyšší hodnoty pak vyžadují použití speciálních konstrukčních materiálů.

Oběh parní turbíny v ideálním tlakovém diagramu  p – v:

1… přehřátá pára vstupuje do rozváděcího zařízení turbíny, kde adiabaticky  expanduje a dochází k přeměně tepelné energie na mechanickou

2….pára vykonala práci a její tlak se snížil, opouští turbínu, vstupuje do              kondenzátoru, kde při nízkém tlaku a teplotě izobaricky zkapalní (kondenzuje) po odebrání tepla chladící vodou

3….kondenzát je čerpadly dopraven zpět do kotle

4….spálením paliva v kotli (dodáním tepla) je ohřevem vyrobena přehřátá pára s parametry potřebnými pro opětovný vstup do turbíny

Cvičení

Parní turbína je lopatkový motor

Přehřátá pára vstupuje do rozváděcího zařízení turbíny, kde expanduje, přičemž se mění část její tepelné energie na kinetickou energii.

teoretický tvar              skutečný tvar            Lavalova dýza (>>rychlosti)

Z rozváděcího zařízení vstupuje pára na lopatky oběžného kola a odevzdá svoji energii rotoru turbíny.Princip tlakového účinku na lopatku oběžného kola:

Rozváděcí zařízení, které tvoří řada pevných (nehybných) lopatek upevněných 
ve statoru turbíny a jemu odpovídající řada lopatek oběžných upevněných na rotoru, tvoří pracovní stupeň.

Test

Popište oběh parní turbíny, doplňte  ideální diagram  p – v: