„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_1_19 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Parní generátory |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Lopatkové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4 |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy lopatkových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Duben 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

PARNÍ GENERÁTORY – princip, rozdělení

Parní generátory jsou stroje, které slouží k výrobě páry určené pro použití mimo toto zařízení. Pára se vyrábí v tlakové části z pracovní látky, kterou je zpravidla voda. Teplo, kterého je třeba k výrobě páry, se přivádí do pracovní látky ze spalovacího prostoru.

Parní generátory, které jsou v technické praxi nejrozšířenější:

- parní generátory na výrobu vodní páry potřebné k pohonu motorů (parních turbín) sloužících k výrobě elektrické energie

- parní generátory na výrobu vodní páry potřebné pro zajištění technologických procesů v průmyslu a vytápění budov.

Do parního generátoru vstupuje voda, palivo a vzduch. Z parního generátoru se odvádí vyrobená vodní pára s požadovanými parametry (teplota, tlak).

V parním generátoru se ohřívá voda na teplotu bodu varu dodáváním tepla qk, voda se přemění na páru dodáním výparného tepla qr a pára je přehřáta  na požadovanou teplotu dodáním přehřívacího tepla qpp  při tlaku, který vytvoří napájecí čerpadlo na přívodu vody. Celkové dodané teplo na výrobu přehřáté páry: q = qk + qr +qpp

Uspořádání a konstrukce částí parního generátoru závisí především na způsobu spalování paliva a na množství a parametrech vyráběné páry.

Základními parametry parního kotle jsou:

- jmenovitý tlak páry: bývá 10 až 20 MPa

- jmenovitá teplota přehřáté páry: bývá 500 až 600 °C

-   výkon parního kotle udává množství tepelné energie obsažené ve vystupující přehřáté páře za jednotku času, udává se v kW. Výkon parního kotle se často udává hmotnostním množstvím vyrobené páry za jednotku času Qm(kg.s-¹).

Parní kotle lze rozdělit podle:

- množství páry vyrobené za jednotku času, přičemž výkony největších kotlů dosahují více než 1 000 kg.s-¹

- tlaku páry na:

- nízkotlaké: do 0,15 MPa

- vysokotlaké: - se středními tlaky, tj. 0,15 až 2,5 MPa

- s vyššími tlaky, tj. 2,5 až 6,5 MPa

- s nejvyššími tlaky, tj. nad 6,5 MPa.

Cvičení

Vývoj parních kotlů

1) Válcové kotle (velkoobjemové)

Vývoj směřoval ke zvýšení účinnosti zvětšováním teplot plochy:

1..válcový – má ohniště pod válcovou nádobou

2..plamencový –spaliny prochází několika vlnovcovými trubkami (plamenci)

3…žárotrubný – spaliny proudí vnitřkem většího počtu žárových trubek

Vodorys je nejnižší dovolená hladina vody v parním kotli. Při nedodržení polohy hladiny vody hrozí nebezpečí poškození kotle.

Žárorys je nejvyšší místo styku spalin se stěnou kotle. Vodorys má být nejméně 
o 100 mm nad žárorysem.

2) Vodotrubné kotle – voda a pára proudí trubkami, dosahují velký výkon při   menším objemu vody.

Test

- Popište základní typy vývoje bubnového kotle, uveďte výhody a nevýhody:

1…………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………..

3 …………………………………………………………………………………………………………

2) Popište základní části kotle a jejich funkci: