# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_01 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Rozdělení pístových strojů |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4 |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, pracovní listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče

Výklad

Pístové stroje

# Rozdělení pístových strojů

Společným znakem všech pístových strojů je klikový mechanismus. U strojů, kde je nutné z hlediska funkce použít dvojčinného kotoučového pístu či plunžrového pístu, je současně při nízkých otáčkách používán úplný klikový mechanismus (s křížovým kloubem – křižákem). U většiny pístových strojů, kde je požadovaného výkonu dosahováno zvyšováním otáček, je nutno použít zkráceného klikového mechanismu, neboť je nutné snížit hmotnost vratných posuvných hmot odstraněním pístní tyče
a přesunem kloubového uložení do pístu (trubového).

# Podle způsobu přeměny energie lze pístové stroje rozdělit do dvou skupin:

- Hnací stroje (motory)  - přeměňují  energii tepelnou, vznikající spalováním paliva ve spalovacím motoru na mechanickou energii

- Hnané stroje (čerpadla, kompresory)- přeměňují přivedenou mechanickou energii na tlakovou energii kapalin, par, plynů.

# Základy výpočtu pístových strojů

Základní princip u obou skupin pístových strojů je stejný. Rozdíl je v tom, že
u hnacích pístových strojů působí tlak pracovní látky na píst a převádí tak přímočarý vratný pohyb pístu na otáčivý pohyb klikového hřídele. U hnaných pístových strojů je otáčivý pohyb klikového hřídele převáděn na přímočarý vratný pohyb pístu, který stlačuje pracovní látku. Proto při výpočtech výkonu a příkonu 
a z nich vyplývajících hlavních rozměrů stroje vycházíme ze stejných rovnic.

# Výpočet výkonu hnacího stroje (potřebného příkonu hnaného stroje)

Vycházíme z p - V diagramu (tlakového diagramu), jehož plocha odpovídá práci.

Velikost práce W je diagramu p – V znázorněna velikostí plochy pod křivkou změny mezi body 1,2 směrem k ose V.

Výpočet velikosti práce může být v obecném případě složitý, proto můžeme výpočet zjednodušit tím, že zavedeme tzv. střední indikovaný tlak pi, což je velikost tlaku potřebného k vykonání stejné velikosti práce, který by byl po celou délku zdvihu z konstantní.

Hnací stroj                                         Hnaný stroj

# Základní vztahy pro výpočty:

Indikovaný teoretický výkon hnacího stroje (příkon hnaného stroje) Pi (W):

kde

S     plocha pístu (m2)

L     zdvih pístu (m)

i     počet činných ploch pístu

pi    střední indikovaný tlak (Pa)

n     počet otáček klikového hřídele (1/s)

x     celkový počet zdvihů připadajících na jeden pracovní zdvih

U skutečného hnacího stroje je efektivní (skutečný) výkon menší o ztráty, tj.
u hnacích strojů při celkové mechanické účinnosti ηm platí:

# Pe = Pi . ηm

U skutečného hnaného stroje je efektivní (skutečně potřebný) výkon větší 
o ztráty, tj. u hnaných strojů při celkové mechanické účinnosti ηm platí:

# Pe = Pi/ηm

# Cvičení

- Odvoďte vztah pro výpočet výkonu spalovacího motoru dvoudobého a výkonu spalovacího motoru čtyřdobého. Porovnejte výsledky při stejných parametrech motorů.

kde

S     plocha pístu (m2)

L     zdvih pístu (m)

i     počet činných ploch pístu

pi    střední indikovaný tlak (Pa)

n     počet otáček klikového hřídele (1/s)

x     celkový počet zdvihů připadajících na jeden pracovní zdvih

- Popište základní části a zakreslete přenos síly u hnacího stroje. Určete obecně velikost hnacího momentu:

# Test

# Popište základní části a zakreslete přenos sil u hnaného stroje při daném     kroutícím momentu:

- Vypočtěte skutečný výkon motoru, je-li vypočtený indikovaný výkon 60 kW

a celková mechanická účinnost 80 %.

- Vypočtěte skutečný potřebný příkon pístového kompresoru, je-li vypočtený  
indikovaný příkon  60 kW a celková mechanická účinnost 80 %.