„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pístové kompresory – objemová činnost |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Pístové kompresory - objemová účinnost

Poměr skutečně nasátého objemu Vs ke zdvihovému objemu Vz se nazývá objemová účinnost:

ηv  =  Vs /  Vz

Z obrázku platí:   			Vš + Vz =  V1  + V2

Objem V1, na který plyn expanduje před dosažením úrovně sacího tlaku (ps) z úrovně výtlačného tlaku pv vypočteme z rovnice pro adiabatický děj mezi body 4 -1:   
pv . Vš κ  = ps . V1κ

V1κ  =  pv . Vš κ /ps

V1  = (pv/Ps) 1/κ  . Vs

Objemovou účinnost po dosazení a úpravě vypočteme ze vztahu:

Z rovnice plyne:

Objemová účinnost pístového kompresoru závisí na poměrné velikosti škodlivého prostoru Vš/Vz a na poměru velikosti výtlačného tlaku pv/ps. S rostoucím škodlivým prostorem a zvyšujícím se výtlačným tlakem objemová účinnost klesá. 
U kompresoru s výtlačným tlakem odpovídajícímu bodu 4 (viz obr.) by byla objemová účinnost rovna nule. Takový kompresor by ani nenasával ani nevytlačoval, pouze by zřeďoval a zhušťoval plyn nad pístem.

V jednostupňovém kompresoru tudíž nelze stlačit plyn na neomezeně velký tlak
a je nutno použít vícestupňové komprese.

Cvičení

Dvoustupňová komprese:

Příklad uspořádání dvoustupňového kompresoru: Po výtlaku z I. stupně je plyn ochlazen v mezichladiči na původní teplotu a následně vstupuje do II. stupně, kde dojde k dalšímu zvýšení tlaku:

1) Odvoďte vztah pro výpočet mezitlaku pm, je-li kompresní poměr v obou stupních stejný (pak je potřebná kompresní práce nejmenší), tj. platí:

Pm/Ps  = Pv/Pm

…………………………………………………………………………

Velikost činných ploch pístů se stanoví za předpokladu stejných otáček, zdvihu L
a dopravní účinnosti u obou stupňů tak, aby hmotnosti plynu m během jedné otáčky ve válcích obou stupňů byly stejné:

m = V1/v1 = V2/v2 =  S1 . L/v1 = S2 . L/v2

S1/v1 = S2/v2

Při ochlazení na původní teplotu platí ze stavové rovnice p . v = r . T

pro (T= konst):   			 p1 . v1 = p2 . v2

S2 = S1 . v1 / v2 = S1 . p2 / p1

2) Odvoďte vztah pro výpočet průměru pístu II. stupně pístového kompresoru, známe-li plochu pístu I. stupně, velikost sacího a výtlačného tlaku. Hodnotu mezitlaku určete výpočtem (viz 1).

Test

1) Popište části a činnost dvoustupňového kompresoru:

A)

B)

- Vypočtěte velikost mezitlaku pm I. stupně dvoustupňového kompresoru, je-li kompresní poměr v obou stupních stejný:

- sací tlak = 101,1 kPa               B) sací tlak = 100,1 kPa

výtlačný tlak = 0, 8 MPa              výtlačný tlak = 0, 9 MPa