„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Vícestupňová komprese – regulace kompresorů |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Vícestupňová komprese, regulace kompresorů

Při zvyšování výtlačného tlaku klesá objemová účinnost a vzrůstá teplota po kompresi. Vysoká kompresní teplota působí nepříznivě na výtlačné ventily a může být příčinou vznícení směsi olejových par se vzduchem ve výtlačném potrubí.

U dvoustupňového kompresoru stlačíme plyn v nízkotlakém stupni (I. stupeň) z tlaku ps na mezitlak pm a ve vysokotlakém stupni (II. stupeň) z mezitlaku pm na výtlačný tlak pv. Mezi jednotlivými stupni je vřazen mezichladič, kde se plyn za stálého tlaku ochladí přibližně na původní teplotu. Spotřeba práce proti jednostupňovému uspořádání klesá a objemová účinnost se zlepšuje.

Ve stanici pro výrobu stlačeného vzduchu (kompresorová stanice) se shromažďuje stlačený vzduch v tlakové nádobě – vzdušníku, odkud se tlakovým potrubím odvádí na místo spotřeby. Kdyby byla dodávka vzduchu stále stejná a spotřeba malá, stoupl by tlak ve vzdušníku tak, že by musel pojistný ventil část vzduchu vypustit do atmosféry. Proto je nutná regulace kompresoru, tj. přizpůsobování práce kompresoru spotřebě stlačeného vzduchu.

Hmotnost vytlačovaného vzduchu bývá v důsledku ztrát škrcením a vlivem ohřívání plynu při sání menší, než vypočítáme ze zdvihového objemu a objemové účinnosti. Dopravní účinnost ηd bývá o 4 -10 % menší než objemová účinnost ηv a lze ji vypočítat:

Dodávané množství vypočteme:

Vτ = i . S . L . n . ηd

S    plocha pístu ( m2)

L    zdvih pístu (m)

i     počet činných ploch pístu

n     počet otáček klikového hřídele ( 1/s)

Z rovnice plyne:

Objemový průtok Vτ ( m3/s) lze měnit otáčkami nebo dopravní účinností.

Cvičení

Způsoby regulace kompresoru

- Změnou otáček:

Lze-li měnit otáčky hnacího stroje (spalovací motor či elektromotor, vložení variátoru, hydraulického měniče).

- Při konstantních otáčkách:

Zastavováním a spouštěním motoru kompresoru se používá v případě spotřeby malého množství vzduchu při dostatečně velkém objemu vzdušníku. Další možnosti jsou:

a) odtlačením sacího ventilu

b) uzavřením sání

c) škrcením v sání

d) zvětšením škodlivého prostoru

e) ovládání sacího ventilu

f) ovládání výtlačného ventilu

Test

Popište jednotlivé způsoby regulace:

K jakému způsobu regulace lze použít regulační zařízení na obrázku:

1) odtlačení sacího ventilu

2) uzavření sání

3) škrcení v sání

4) zvětšení škodlivého prostoru

5) ovládání sacího ventilu

6) ovládání výtlačného ventilu

A)                                                                 B)

…………………………………                              …………………………………..