„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_10 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Nepístové kompresory a dmychadla |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Nepístové kompresory a dmychadla

Šroubové kompresory a dmychadla jsou obdobou šroubových čerpadel. Jsou tvořeny spoluzabírajícími šroubovými vřeteny, která jsou s malými vůlemi uložena 
v tělese. Při otáčení vřeten dochází k posuvu vzduchu, který je mezi závity a k jeho přemísťování ze vstupního do výstupního prostoru.

Hlavní částí jsou dva rotory tvaru šroubů s velkým stoupáním, uložené ve společné skříni. Jeden rotor má obvykle 4 zuby, druhý 6 dutin. Na jednom konci skříně je vstupní (sací) na druhém konci výstupní (výtlačný) otvor. Otáčením rotorů se zakryje vstupní otvor a uzavřený vzduch se dopravuje drážkou mezi šrouby směrem k výstupnímu otvoru. Během dalšího otáčení zasahuje do drážky jednoho z rotorů zub druhého, stlačuje v ní postupně uzavřený vzduch, až dutina dojde k výstupnímu otvoru na druhém konci skříně. Otvorem se vzduch vytlačuje do potrubí tak dlouho, až zabírající zub vyplní konec šroubové drážky. Mezitím se však přiblíží k výstupnímu otvoru drážka dalšího závitu, takže stlačený vzduch vychází ze stroje téměř plynule. Rotory mají mezi sebou i vůči skříni nepatrnou vůli. Pohon rotorů je proveden ozubeným soukolím se šikmými zuby. Průtočné množství vzduchu (navrhují se pro desítky tisíc m3 za hodinu) se reguluje nejlépe otáčkami, popřípadě přivíráním sacího potrubí. Pro větší přetlaky (až 0,9 MPa) se navrhují jako dvoustupňové s mezichladičem. Tvar šroubovic je odlišný od šroubových hydrogenerátorů, viz obrázek:

Cvičení

Ostatní druhy dmychadel a kompresorů

Rootsovo dmychadlo:

Lamelové dmychadlo:

Test

1) Popište základní části a princip činnosti dmychadla dle obrázku:

2) Popište části a vyznačte sání (expanzi) a výtlak (kompresi) pomocí úhlů
 u lamelového kompresoru: