„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pístové spalovací motory |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Pístové spalovací motory

Pístový spalovací motor je tepelný hnací stroj (motor), ve kterém se tepelná energie vzniklá spálením paliva ve válci motoru mění na energii tlakovou, a ta se pomocí klikového mechanismu mění na energii mechanickou. Celková přeměna tepelné energie se děje ve válci motoru změnami stavu plynů, které v souhrnu tvoří určitý cyklus (oběh).

Rozdělení:

- dle způsobu zapálení a spalování paliva:

  - motory zážehové – směs paliva se vzduchem nasátá do válce motoru 
a stlačená na teplotu menší než je teplota samovznícení této směsi se zapálí ve vhodný okamžik elektrickou jiskrou

  - motory vznětové – do čistého vzduchu nasátého do válce motoru 
a stlačeného nad teplotu větší než je teplota samovznícení budoucí směsi s palivem, které je vstříknuto ve vhodný okamžik do válce motoru. Vzniklá směs se vznítí sama v důsledku teploty dosažené po stlačení (kompresi) vzduchu

- dle doby pracovního oběhu:

  - motory dvoudobé - celý oběh proběhne během dvou zdvihů pístu, to je během 1 otáčky klikového hřídele

  - motory čtyřdobé - celý oběh proběhne během čtyř zdvihů pístu, to je během 2 otáček klikového hřídele

- dle použitého paliva:

  - motory na plynná paliva – dnes např. LPG

  - motory na kapalná paliva – benzinové, naftové

  - motory hybridní – kombinace elektromobilu a spalovacího motoru

- dle počtu válců:

  - jednoválcové – např. motocykly

  - víceválcové- (dvou, tří, čtyř, šesti, osmi…válcové)

- dle uspořádání válců

- dle účelu:

  - motory stacionární – např. stabilní motory pro pohon kompresorů, plynových turbín

  - motory mobilní – pro silniční a kolejová vozidla, motory, traktory atd.

Cvičení

Rozdělení spalovacích motorů dle uspořádání válců:

Poloha válců (žlutě) vzhledem k bloku motoru:

  - jednořadové

  - dvouřadové

  - s válci do H

  - invertní

  - s válci do V

  - vějířovité

  - hvězdicovité

h)   s protilehlými válci

Test

Rozdělení spalovacích motorů dle uspořádání válců:

- Přiřaďte písmeno dle obrázku:

hvězdicovité ………				 dvouřadové …………

s válci do H ……….                          	 s válci do V ……….

vějířovité ………….                   		invertní ………….

s protilehlými válci ……			jednořadové ………

2) Uveďte hlavní rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem s ohledem na teplotu ve válci na konci komprese, vzhledem k teplotě samozápalu směsi paliva se vzduchem. Zdůvodněte:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………