„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_12 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zážehové motory čtyřdobé |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Zážehové motory čtyřdobé

Čtyřdobý zážehový motor má v hlavě válce ventily (9) ovládané vačkami (10) - např. prostřednictvím vahadel (11). Vačkový hřídel má pohon od klikového hřídele (3) nejčastěji pomocí řetězového převodu či ozubeným řemenem. Ventily a vahadla jsou součásti tzv. rozvodu. Směs paliva se vzduchem připravoval dříve karburátor, který je v současné době nahrazen některým z mnoha vstřikovacích systémů, připravujících směs ve vhodném poměru. Běžně se požaduje, aby byl zachován směšovací poměr asi 1:14,5 ve hmotnostních jednotkách (na 1 kg benzínu 14,5 kg vzduchu).

Elektrické napětí potřebné k přeskoku jiskry na zapalovací svíčce dodává zapalovací zařízení. Válec a hlava válce jsou chlazeny vzduchem (vnější žebrování) nebo vodou (8).

Základní části:

1…spodek klikové skříně 2…kliková skříň 3 …klikový hřídel 4…ojnice 5 …píst

6 …pístní kroužky 7 …pístní čep 8 …vložka válce 9 …ventil 10 vačkový hřídel

11 …vahadlo 12 …vysokonapěťový kabel zapalování (ke svíčce)

Pracovní oběh čtyřdobého motoru se uskuteční za čtyři zdvihy pístu (za dvě otáčky klikového hřídele).

První zdvih – sání. Píst se pohybuje od horní úvratě (HU) do dolní úvratě (DU), sací ventil je otevřen, nad pístem vzniká podtlak. Do válce se nasává připravená směs paliva a vzduchu. V dolní úvrati (DU) se píst zastaví.

Druhý zdvih – komprese. Oba ventily jsou zavřeny. Pohybem pístu z DU do HU se směs stlačí a stlačená směs se těsně před HU zapálí elektrickou jiskrou, prudce hoří a tlak rychle stoupá.

Třetí zdvih – expanze. Spaliny expandují a tlačí píst z HU do DU a tím koná práci. Oba ventily jsou zavřeny. Krátce před DU se otevírá výfukový ventil. Expanze je jediným zdvihem ze čtyř, při kterém se koná práce.

Čtvrtý zdvih – výfuk. Otevřen je výfukový ventil, sací ventil je zavřený. Píst se pohybuje z DU do HU a vytlačuje z válce zbytky spalin.  Teplo, které je obsaženo ve spalinách, odchází nevyužito do ovzduší.

Cvičení

1) Označ a popiš základní části motoru a jejich funkci.

2) Popiš pracovní oběh čtyřdobého motoru.

Test

Popište základní části motoru:

1…spodek klikové skříně 	2…kliková skříň 	3 …klikový hřídel 	4…ojnice
5 …píst 	6 …pístní kroužky 	7 …pístní čep 		8 …vložka válce	 9 …ventil 10 vačkový hřídel 	11 …vahadlo		12 … kabel zapalování (ke svíčce)