„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Příprava směsi u zážehových motorů |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Příprava směsi u zážehových motorů

Zjednodušená palivová soustava zážehového motoru

Před vstupem do spalovacího prostoru válce motoru musí být palivo co nejjemněji rozprášeno a smícháno se vzduchem v požadovaném poměru při všech zátěžových režimech práce motoru. K přípravě směsi sloužil dříve především karburátor.

Potřeba zabezpečit optimální směšovací poměr paliva a vzduchu ve všech válcích motoru a umožnit přesnější regulování tohoto poměru (tím i zmenšit tvorbu škodlivých emisí) vedly k náhradě karburátorů vyvíjením mechanických a poté elektronických vstřikovacích zařízení (vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech je vyžadováno pro přesnou regulaci vstřikovaného množství paliva stále více informací).

Výhody vstřikování:

- rovnoměrné rozdělení paliva do válců, zvláště u vícebodového vstřiku

- optimální tvorbu směsi

- snadnější dodržení požadovaného směšovacího poměru

- snížení emisí (ve spojení s katalyzátorem)

- lepší studený start

Nevýhodou vstřikovacího zařízení je nutnost použití velmi přesných součástí, snímačů a akčních členů, což znamená vyšší cenu těchto zařízení a vyšší nároky na kvalitu paliva.

Přehled a rozdělení vstřikovacích zařízení

1. Podle konstrukce:

- systémy mechanické

- systémy elektronicky řízené

2. Podle způsobu dávkování paliva:

- kontinuální vstřik - nepřetržitá dávka paliva do sacího systému

- přerušované vstřikování - na každý pracovní cyklus odměří vstřikovací

ventil jednou nebo dvěma dávkami potřebné množství paliva

3. Podle počtu vstřikovacích ventilů:

- jednobodový (centrální) vstřik - jeden vstřikovací ventil pro všechny válce, centrálně umístěný

- vícebodový vstřik - samostatné vstřikovací ventily pro jednotlivé válce

4. Podle způsobu dopravy paliva do spalovacího prostoru:

- přímý vstřik - přímo do spalovacího prostoru válce

- vstřik do sacího kanálu (těsně před sací ventil)

- vstřik do sacího potrubí

5. Podle možnosti elektronického řízení vstřikování a zapalování:

- řízeno pouze vstřikování - označováno Jetronic

- řízeno vstřikování i zapalování -označováno Motronic

Cvičení

Hlavní úkoly vstřikování:

- vstříknout jemně rozprášené palivo do nasávaného vzduchu

- upravit směšovací poměr paliva se vzduchem optimálně příslušnému stavu chodu

motoru (zatížení, otáčky, teplota)

- udržovat nízký podíl škodlivin ve výlukových plynech

Zjednodušený karburátor – doplňte části průběh rychlosti proudění a tlaku v difuzoru (zdůvodněte):

Hlavní výhody vstřikování oproti karburátoru:

- přesnější odměření paliva ke vzduchu za všech provozních stavů motoru

- vstřikování probíhá větším rozdílem tlaků, tlakem palivového čerpadla, proti

menšímu tlakovému rozdílu v difuzoru karburátoru

- přívod paliva v jemně rozptýlené formě, krátké vzdálenosti a časy dopravy

směsi k válci

- jemnější rozptýlení paliva, rychlejší odpařování a tvorba směsi

- u vícebodového vstřikování rovnoměrné rozdělení paliva do jednotlivých válců

- snížení spotřeby paliva

- redukce obsahu škodlivin ve výfukových plynech

- výhodnější průběh vnější rychlostní charakteristiky motoru

Rozdíl mezi vstřikováním:

- Jetronic - řízeno pouze vstřikování.

- Motronic - řízeno vstřikování i zapalování. V základním provedení jde 
o elektronické řízení předstihu zapalování, okamžiku vstřiku a dávky paliva
v závislosti na otáčkách motoru, zatížení motoru, teplotě motoru a na tlaku 
a teplotě nasávaného vzduchu.

Test

1) Popište základní části a činnost jednoduchého karburátoru:

2) Uveďte hlavní výhody jednobodového vstřikování oproti karburátoru.

3) Uveďte hlavní rozdíl mezi vstřikováním Jetronic – Motronic.

4) Nakreslete schéma a uveďte hlavní rozdíly mezi vstřikováním jednobodovým 
    a vícebodovým.