„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_17 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Mazání a spouštění spalovacích motorů |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Mazání a spouštění spalovacích motorů

Mazání slouží především:

- ke snížení tření,

- k odvádění tepla

- k utěsňování prostorů mezi mazanými součástmi (např. pístu ve válci)

Mazací systém spalovacího motoru musí dodávat dostatečné množství oleje především pístu ve válci, částem klikového a rozvodového mechanismu. Na kvalitě mazání závisí mechanická účinnost motoru a jeho životnost. Olej musí odolávat teplotám v motoru a nesmí zanechávat po spálení zbytky. Teploty oleje v různých částech motoru:

Nejpoužívanější druhy mazání:

- mazání směsí se používá u zážehových dvoudobých motorů. Motorový olej se přidává do paliva v poměru cca 1:20 (až 1:30) a touto směsí se maže píst, ojnice i klikový hřídel. Ke zhoršení mazacího účinku může docházet při brždění motorem nebo volnoběhu.

- mazání tlakové (oběhové) je nejčastější způsobem mazání spalovacího motoru. Olej je čerpadlem dopraven přes filtr k mazacím místům, od nichž stéká zpět do nádrže, kde se částečně ochladí, nebo je do okruhu zařazen chladič oleje.

Zjednodušené schéma tlakového oběhového mazání spalovacího motoru:

1…čerpadlo 	2… redukční ventil	 3… filtr 	4…ložiska vačkového hřídele

5…hlavní ložiska klikového hřídele 	6… ojniční ložiska 	7 … rozvodová kola

Rotační olejová čerpadla

Zubové:

Čerpadlo s vnitřním ozubením (srpkové) je modernější zubové čerpadlo. Vnitřní ozubené kolo bývá umístěno přímo na klikovém hřídeli. Vnější kolo je umístěno excentricky (e). Tím vzniká sací a výtlačný prostor, oddělený pevně uchyceným tělesem tvaru srpku. Olej je dopravován ze sací části do výtlačné v mezerách mezi zuby poděl obou stran srpku.

1…sání 	2…výtlak 	3…vnější ozubené kolo s vnitřním ozubením	
4…vnitřní ozubené kolo 	5…redukční ventil

Čerpadlo rotorové – má 2 rotory

1… vnitřní rotor (má o 1 zub méně než vnější)

2… vnější rotor

Zuby vnitřního rotoru jsou tvarovány tak, aby se dotýkaly každého zubu vnějšího rotoru a prostory mezi zuby byly utěsněny. Při otáčení se na sací straně prostor zvětšuje, vzniká podtlak a čerpadlo nasává. Na výtlačné straně se prostor zmenšuje a olej je vytlačován do výtlačného potrubí.

Cvičení

Čističe oleje – plnoprůtokový čistič oleje:

Test

1) Popište zjednodušené schéma tlakového oběhového mazání spalovacího motoru:

2) Popište části a princip činnosti čerpadla: