„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_2_19 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Tepelný oběh VM |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Pístové stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | Popis a vysvětlení principů pístových strojů, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Tepelný oběh VM

1) Teoretický oběh – je ideální oběh, který by dosáhl při uskutečnění maximální možné tepelné účinnosti.

Zjednodušující předpoklady:

- pracovní oběh je uzavřený

- pracovní látka má vlastnosti jako ideální plyn

- teplo se přivádí při stálém objemu a tlaku (má zohlednit, že nafta hoří pomaleji) a odvádí se při stálém objemu

- změny oběhu jsou vratné

- mechanismus pracuje bez tření

  - nasání vzduchu – izobara

  - komprese vzduchu – adiabata

2- 3    nárůst tlaku po vstřiku paliva (v HÚ – bod 2) – izochora

3-4     prohořívání směsi po samo vznícení paliva- izobara

4-5     expanze – píst koná práci – adiabata

5-1     expanze spalin do výfuku – izochora

1-0     výfuk spalin – izobara

S rostoucím kompresním poměrem se zvětšuje tepelná účinnost oběhu.

Kompresní poměr:

Vz + Vk

є =  --------------

Vk

Tepelná účinnost cyklu η závisí nejen na kompresním poměru є, ale narůstá i se stupněm izochorického zvýšení tlaku   p3/p2 a naopak klesá s narůstajícím poměrem izobarického zvýšení objemu V4/V3 . Plocha vybarvená v diagramu představuje práci získanou během cyklu.

2) Skutečný oběh – není uzavřený, pracovní látka se vyměňuje, jednotlivé děje nejsou ideální. Komprese a expanze jsou polytropické, spalování není dokonalé
a trvá určitou dobu (u nafty déle než u benzinu) a probíhá při expanzi, stejně tak
i výfuk spalin neproběhne izochoricky. Sání ani výfuk neprobíhá bez tlakových ztrát a je na ně nutno vynaložit část práce. Vzhledem k tomu je nutné upravit časování ventilů, to znamená nastavit okamžiky otevírání a zavírání ventilů v závislosti na poloze pístu ve válci, stejně tak i okamžik vstřiku nafty po kompresi (V) před horní úvratí (předvstřik).

.

Cvičení

Skutečný oběh a kruhový diagram časování ventilů rozvodu čtyřdobého VM:

s …sací ventil	 v… výfukový ventil  	   o… otevřen  	z… zavřen

x, α  … hodnoty pro časování předvstřiku 	  HÚ…horní úvrať 	DÚ…dolní úvrať

Test

Popište skutečný oběh a doplňte kruhový diagram časování rozvodu: