„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_03 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zvedáky – Hřebenový zvedák |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Hřebenový zvedák  -  umožňuje zvedání břemen ruční silou F působící pomocí páky 1 přes složený převod ozubenými koly 2, 3 (s převodem do pomala pro zvětšení krouticího momentu) na ozubený hřeben 4. Tyč s převody je uložena v dvoudílné plechové skříni. Břemena lze zvedat zasunutím zvedáku pod břemeno v horní části, v případě nízko položených břemen podsunutím patky zvedáku z boku (na obrázku čárkovaně). Břemeno v různých polohách zajišťuje rohatka se západkou, kterou je nutno při spouštění břemene vyřadit z činnosti.

Silové poměry dle obrázku platí:

Zvedneme-li břemeno o tíhové síle Q do výšky H, vykonáme práci  W = Q × H.  Stejnou práci vykonáme na klice silou F: W = F × 2 × π × R1 × x, kde x je počet otočení kliky o poloměru R1.

Z rovnice můžeme vypočítat např. teoretickou sílu na klice. Vzhledem k tření je skutečná síla větší, při předpokládané účinnosti η pak platí:  Fsk = Fteor/η. Tento vztah platí pro všechna zvedací zařízení.

Pracovní list

Vypočtěte:

- Jak velká je teoretická tíhová síla břemena, kterou zvedneme silou F= 100 N, jsou-li rozměry zvedáku dle obrázku R1 = 500 mm, R2 = 50 mm, z1 = 15, 
z2 = 60.

- Jaký je celkový převod zvedáku.

- Jak velká je skutečná tíhová síla břemena, je- li celková účinnost zvedáku
 η = 60 %.

Test

Vypočtěte:

- Jak velká je teoretická síla F, kterou zvedneme břemeno Q= 1 000 N, jsou-li

rozměry zvedáku dle obrázku  R1 = 500 mm, R2 = 50 mm, z1 = 15, z2 = 60. Jaký je celkový převod zvedáku?

- Jak velká je skutečná síla Fs, je- li celková účinnost zvedáku η = 60 %.