„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_05 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Visuté kočky |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK,R.STROJE 3.vyd.SNTL Praha,1974 |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér, tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franč.e

Výklad

Visuté kočky

Umožňují dopravovat břemena zdvižená kladkostrojem po visuté dráze, kterou tvoří obvykle nosníky profilu І. Visuté kočky jsou rozměrově přizpůsobeny kladkostrojům o příslušné nosnosti. Mohou být bez pohonu nebo s pohonem.

Kočka (vozík) pro zavěšení kladkostroje může být jednoduchá, posouvá se bočním tlakem a pojíždí po nosníku tvaru I.

Pro těžší břemena se používají visuté kočky s ručním pohonem, motorové 
a kombinované.

Visuté kočky s ručním pohonem jsou nejjednodušší; vyrábějí se pro dopravu menších břemen. Závěsné ocelové postranice jsou spojeny rozpěrnými šrouby 
a třmenem, na který se zavěšuje kladkostroj. Litinová pojezdová kola pojíždějí tažením nebo tlačením za závěsné břemeno po spodních přírubách nosníku I.

Visuté kočky s ručním pohonem a převodovým ústrojím pro pojezd tahem za bezkoncový řetěz se přenáší otáčivý pohyb řetězky ozubeným převodem do pomala na pojezdová kola. Jsou typizovány pro nosnost do 10 000 kg.

Na třmen kočky se zavěšuje buď kladkostroj ruční (násobný nebo šroubový) nebo 
i elektrický, čímž vzniká kombinovaný pohon, tj. pro pojezd ruční a pro zdvihání motorový.

Visuté kočky s elektrickým pohonem jsou tvořeny elektrickým kladkostrojem 
a motorovým pojezdovým ústrojím. Mají proto dva elektromotory, jeden pro pojezd a druhý pro zdvihání. Ovládají se na dálku tlačítky. Přednosti uvedené 
u elektrického kladkostroje platí i pro elektrické visuté kočky. Snadno se obsluhují, mají velký výkon při malých rozměrech a hmotnosti. Stavějí se pro nosnost až
 5 000 kg a rychlost zdvihání až 20 m/min.

(DVOŘÁK,R.STROJE.3.vyd.SNTL Praha,1974,str. 27)

Pracovní list

Popište základní části a činnost visuté kočky:

(DVOŘÁK,R.STROJE  3.vyd.SNTL Praha,1974, str.26)

Test

Příklad

Vypočtěte velikost  napětí v ohybu  u nosníku normalizovaného profilu  I 160 visuté kočky (viz obrázek) zatíženého maximálním ohybovým momentem M = 5 000 Nm. Hodnoty potřebné pro výpočet vyhledejte v tabulkách.