„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Jeřábové brzdy čelisťové |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Jeřábové brzdy

Mechanické brzdy dosahují účinku silovým stykem, tj. smykovým třením mezi dvěma vhodně uspořádanými plochami.

Podle účelu, který plní u daného stroje, je dělíme na:

1)  Stavěcí - zastavují posuvný nebo rotační pohyb a zajišťují břemeno v zabržděné poloze. Mají 2 polohy:

- „zabrzděno“ –  brzdí konstantním brzdným moment  vytvořeným  např. závažím či pružinou,

- „odbrzděno“ působením odbrzďovače (elektrohydraulicky, elektromagneticky) dojde ke zrušení brzdného momentu a je možné zvedání či spouštění břemene, spuštění pojezdu či otáčení atd.

Takový způsob uspořádání u brzd stavěcích musí fungovat u jeřábů při výpadku elektrické energie, kdy by mohlo dojít  k pádu nezajištěného břemene. V praxi se používají nejčastěji stavěcí brzdy čelisťové a pásové.

2) Spouštěcí - zajišťují spouštění  břemene určitou stálou rychlostí. Jsou stále v poloze „zabrzděno“ a při spouštění břemene je nutné překonat „brzdící moment“ vyvozený tíhovou silou břemene momentem spouštěcí hnací síly. Aby se naopak nezvětšoval moment síly při zvedání břemene, je brzda spojena s hřídelí brzdy pomocí jednosměrné spojky (zdrže). Používají se hlavně u nesamosvorných ručních zdvihadel. Brzdy spouštěcí jsou více namáhány, jsou déle v činnosti a při práci se více zahřívají než brzdy stavěcí.

3) Regulační – zajišťují určitou max. rychlost pohybu, jejich brzdný moment je proměnlivý (ovládání automaticky působením odstředivých sil či obsluhou stroje). Význam mají například v případě potřeby přesného usazení břemene, přesného dojíždění apod.

Pro zvýšení brzdícího účinku se funkční plochy brzd opatřují třecím obložením. Brzděním se mechanická energie přeměňuje na teplo, proto je zejména 
u spouštěcích brzd nutná kontrola oteplení.

Dvoučelisťová brzda

Závaží vyvíjí sílu G, která se pákovým převodem přenáší na brzdové čelisti 1, a ty při brždění sevřou brzdový kotouč 2. Čelisti jsou obvykle litinové s obložením. Brzda se uvolňuje nadlehčením závaží elektromagnetem či elektrohydraulicky.

Některé jeřábové brzdy jsou opatřeny elektrohydraulickým odbrzďovačem. Brzda je stlačena pružinou 5. Zapne – li se při zdvihání nebo spouštění břemena proud do motoru zdvihacího ústrojí kočky, zapne se současně proud do motoru 
1 elektrohydraulického odbrzďovače. Tím se olej přečerpává oběžným kolem čerpadla 3 z prostoru nad pístem 2 pod píst, který přetlakem oleje stoupá, pákou přes táhla 4 závaží nadzdvihne a oddálí čelisti od brzdového kotouče.

Přeruší – li se proud do hnacího motoru, vypne se proud i do motoru odbrzďovače 
a olej se tíhou závaží přetlačuje z prostoru pod pístem nad píst. Závaží klesá 
a čelisti přitlačí k brzdovému bubnu.

Pracovní list

Popište základní části a činnost brzdy:

Test

- Popište části a vysvětlete funkci elektrohydraulického odbrzďovače:

2) Nakreslete schéma dvoučelisťové jeřábové brzdy, popište činnost: