„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_13 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Výtahy – bezpečnost a ovládání |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85 |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

### Výtahy – bezpečnost, ovládání

Ovládání výtahů

Elektrické výtahy se ovládají pákovým nebo tlačítkovým systémem. Ve stanicích (poschodích) jsou přivolávací, někdy i odesílací tlačítka. V kabině jsou tlačítka pro jednotlivá poschodí, tlačítko „stůj“ a poplašné tlačítko zvukové signalizace k přivolání obsluhy. Nejmodernější výtahy jsou ovládány počítači, které řídí zastavování výtahu v optimálním pořadí.

Výtahy mívají nadstandardně dimenzovanou nosnost, omezovač rychlosti, nouzové brzdy, nárazník.

### Klínové zachycovače - v případě přetržení lana zabrzdí kabinu výtahu
u vodítka.

### Bezpečnostní mechanismus zastavuje kabinu, jestliže došlo k přetržení nosných lan nebo k zvětšení rychlosti při jízdě dolů o 40 %. Kromě výtahového lana je výtah vybaven pomocným lanem, které je spojeno s klecí a pohybuje se s ní. Pohyb pomocného lana se s kladkou (1) a převodem ozubených kuželových kol přenáší na odstředivý regulátor (7), jehož objímka pákou a táhlem natáčí výstředník (8).

### Při pádu klece nebo při zvětšení rychlosti o 40 % výstředník natočí a zabrzdí pomocné lano (1), tím dojde k vzájemnému pohybu mezi klecí a pomocným lanem. Bod A (na obrázku) se zastaví a tím dojde ke změně polohy pák (viz obr.).

### Táhla (2) zatáhnou nahoru klíny (3), které se přitisknou k vodítkům klece (4)  
a třením se rám klece (5) postupně zastaví.

### Zabezpečení dveří

Dveře šachty výtahu ve stanicích mají být automaticky zajištěny proti otevření (blokovány) v době, kdy klec nestojí ve stanici. Otevření šachetních nebo klecových dveří v době jízdy výtahu by mělo mít za následek okamžité automatické zastavení výtahu. Některé starší nebo nákladní výtahy však vnitřní (klecové) dveře vůbec nemají. U starších výtahů se dveře otevírají ručně, u novějších osobních výtahů zpravidla automaticky, některé výtahy s automatickými dveřmi mají též tlačítka umožňující urychlit či pozdržet otevření nebo uzavření dveří. U některých výtahů fotobuňka brání uzavření dveří v určité době od okamžiku, kdy zaregistruje, že prostor dveří není volný.

### Výpadek proudu

Starší výtahy v případě výpadku proudu zastavily na místě a do stanice je bylo možné dopravit ručním zásahem ze strojovny. Novější výtahy v případě výpadku proudu automaticky sjedou do určené nebo nejbližší stanice.

## Ovládání a signalizace

Výtahy se obvykle ovládají stiskem tlačítka nebo podobného spínače, některé výtahy však jezdí automaticky na základě detekce přítomnosti a pohybu cestujících. V počátcích provozu výtahů bylo běžné, že výtah obsluhoval k tomu určený pracovník, později převážily samoobslužné výtahy.

Starší typy výtahů reagují na požadavek jednotlivě, další požadavek přijímají teprve poté, co předchozí splní. Ve stanicích výtahu je umístěno přivolávací tlačítko a obvykle též signalizační světélko, které svítí, pokud výtah není připraven přijmout požadavek (právě jede nebo je obsazen nebo nemá uzavřené dveře). Některé výtahy mají ve stanicích též tlačítko, jímž lze výtah odeslat do výchozí stanice (obvykle do přízemí). Ve výtahové kleci bývají tlačítka jednotlivých stanic (podlaží). Cestuje-li současně více lidí do různých stanic, musí se mezi sebou domluvit na pořadí uplatnění požadavků.

Novější typy výtahů dokáží registrovat více požadavků souběžně, přitom mohou mít společné ovládání dva nebo více výtahů. Ve stanici obvykle jsou dvě tlačítka rozlišená šipkou nahoru nebo dolů, cestující stiskne tlačítko odpovídající směru, kterým chce jet. Ovládací program buď přivolá výtah, anebo ve stanici zastaví výtah jedoucí příslušným směrem. Ve výtahové kleci je možno tlačítka cílových stanic v příslušném směru jízdy stisknout předem v libovolném pořadí, přičemž výtah v nich zastavuje postupně. Výtahové klece a některé stanice bývají vybaveny zobrazovačem aktuální polohy výtahu a směru jízdy.

Starší výtahy byly povinně vybaveny tlačítkem, které způsobilo okamžité zastavení výtahu, nové výtahy naopak takové tlačítko nemají mít.

Výtahy mají být vybaveny tlačítkem pro signalizaci v nebezpečí, případně oboustranným komunikačním zařízením. Některé výtahy mají i dálkovou detekci poruch nebo jsou vybaveny dohlížecím kamerovým systémem.

Pokud do některých stanic nemá být umožněna jízda komukoliv, může být přijetí požadavku na jízdu do této stanice podmíněno aktivováním speciálního zámku klíčem, navolením hesla na ovladači a podobně.

V minulosti bývaly některé výtahy opatřeny návodem, který zakazoval samostatné používání osobám mladším 14 nebo 10 let. Jedním z důvodů tohoto omezení (vedle způsobilosti ovládat výtah) bylo, že výtah indikoval přítomnost osoby v kleci zátěží podlahy kabiny, takže po nastoupení příliš lehkého dítěte mohlo osvětlení kabiny zhasnout, jako by výtah byl prázdný.

Provozovatel výtahu je zodpovědný za dodržování předpisů. U osobních
a nákladních výtahů s řidičem je předepsána úřední kontrola po třech letech, 
u nákladních výtahů bez dopravy osob po šesti letech.

O prohlídkách a opravách se vedou záznamy, které uschovává majitel nebo provozovatel výtahu.

Pracovní list

Popište základní části bezpečnostního zařízení výtahu a jejich funkci:

Test

Popište činnost částí bezpečnostního zařízení výtahu při přetržení lana: