„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Dopravníky - rozdělení |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85 |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Dopravníky

CHARAKTERISTIKA

Dopravníky jsou stroje pro dopravu sypkých nebo kusových materiálů na vzdálenost několika metrů až desítky km. Při nakládání a vykládání není třeba zařízení zastavovat a odpadá čas nutný k návratu prázdného dopravního prostředku. Směr dopravy je vodorovný, svislý nebo šikmý.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOPRAVNÍKŮ

a) Dopravníky s tažným prvkem – dopravovaný materiál nevykonává žádný relativní pohyb vzhledem k tažnému prvku (pás, články, atd.). Do této skupiny patří dopravníky:

- pásové

- článkové

- korečkové

- závěsové

- vozíkové

- hrnoucí.

b) Dopravníky bez tažného prvku – dopravovaný materiál vykonává relativní pohyb vzhledem k hnacímu prvku. Do této skupiny patří dopravníky:

- šnekové

- vibrační

- trouby a žlaby

- válečkové a kladkové dráhy.

Pohon

Nejběžnějším druhem pohonu dopravníku je elektrický pohon s mechanickým nebo hydrodynamickým přenosem krouticího momentu. U šikmých a lomených dopravníků musí být zabudovaná i zastavovací brzda.

Pásové dopravníky jsou nejčastěji používanými dopravníky. Pás je tažným
a současně nosným prvkem. Podle druhu materiálu rozeznáváme dopravní pásy:

- textilní

- pryžové s textilními vložkami

- z plastů

- drátěné

- ocelové.

Základní části pásového dopravníku

Dopravní pás je umístěn na hnacím(2) a napínacím bubnu (6). Bubny jsou opatřeny vhodným povlakem pro zvětšení tření mezi pásem a bubnem. Zvětšení úhlu opásání je zajištěno vodícím bubnem (9). K pohonu pásu se používá elektromotoru (13). Motor, ozubené převody (11) i brzda (12) mohou být umístěny u menších dopravníků i uvnitř bubnu. Hnací buben je umístěn vždy na výsypném konci - výsypce (1), aby byla zatížena tažená větev pásu (3).

Vedení pásu po délce dopravníku zajišťují podpěrné válečky (4). Několik válečků uložených společně tvoří válečkovou stolici (10). Rozteč válečků na nezatížené větvi bývá dvakrát až třikrát větší než na zatížené. K napínání pásu slouží napínací stanice (7). Napínací buben je uložen v posuvných ložiskách. Napínání se provádí šroubem, závažím nebo pružinami. Materiál se nakládá pomocí vhodné násypky (5). V místě násypky bývají podpěrné válečky pokryté vrstvou pryže. Vykládání obstarávají shrnovače, výsypky nebo pojízdné vozíky pro vykládání v libovolném místě pásu. Po vyprázdnění je pás čištěn čistícím škrabákem (8).

Síly, které vznikají během provozu, a napínací sílu zachytává nosná konstrukce, jež je vyrobena z válcových profilů. K nosné konstrukci jsou připevněna všechna zařízení dopravníku.

Objem dopravovaného materiálu za jednotku času Qv vypočítáme z průřezu vrstvy materiálu na pásu  S (m²), rychlosti pásu v (m.s‐¹) :

Qv  =  S   .   v

(m3. s‐¹)  = (m2) . (m.s-1)

Zvětšení přepravovaného množství lze tedy provést zvětšením S, tj. použitím dvou či tříválečkové stolice (oproti rovnému pásu) anebo zvýšení rychlosti v.

Hmotnostní průtok dopravovaného materiálu Qm vypočítáme z průřezu vrstvy materiálu na pásu  S(m²), rychlosti pásu v (m.s‐¹) a hustoty materiálu ρ (kg.m‐³).

Qm =  S   .   v     .     ρ

(kg . s‐¹) = (m2) . (m.s-1). (kg.m‐³)

Pracovní list

Popište funkci a příklad použití:

1) Shrnovače

2) Pohon s elektromotorem v bubnu

3) Strmé pásové dopravníky

Test

Popište základní části tříválečkové stolice. Nakreslete schéma:

- Jednoválečkové stolice

- Dvouválečkové stolice

2) Příklad konstrukce hnacího bubnu – popište části a postup zhotovení:

3) Na obrázku je způsob napínání pásu šroubem a matic, popište části a postup.

Nakreslete schéma obdobného napínání pomocí pružiny.

4) Uveďte příklad použití pásového dopravníku s drátěným pásem:

5) Popište dvoububnový pohon pásového dopravníku, uveďte závislost mezi silami v pásu a úhly α a β . Jaký je hlavní důvod tohoto uspořádání?