„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_16 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Dopravníky – druhy dopravníků |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85 |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Dopravníky

Lanopásový dopravník má speciální pás, který plní jen funkci nosného prvku. Tažný prvek tvoří dvě nekonečná ocelová lana, která podpírají pás po celé délce. Lana jsou vedena kladkami. Tažnou sílu přenášejí na lana hnací lanové kotouče třením. Malý odpor a vysoká pevnost umožňují dopravu na velké vzdálenosti při současném překonávání velkých dopravních výšek.

Strmé pásové dopravníky mají pás opatřen příčnými žebry, nebo zvlněnými bočními stěnami. Umožňují dopravu materiálu pod sklonem 30°až 60°. Jejich nevýhodou je, že se špatně a složitě čistí a složitě vedou ve vratné větvi. Hmotnost dopravovaného materiálu Qm za jednotku času vypočítáme z průřezu vrstvy materiálu na pásu  S (m²), rychlosti pásu v (m.s‐¹) a hustoty materiálu ρ (kg.m‐³).

Qm =  S   .   v     .     ρ

(kg . s‐¹) = (m2) . (m.s-1) . (kg.m‐³)

Článkové dopravníky se používají k dopravě těžkých, hrubozrnných, ostrohranných a horkých materiálů na krátké vzdálenosti. Hlavní součástí je řetěz, jenž vytváří článkový pás z latěk, korečků apod. Nejznámějšími jsou pohyblivá schodiště (eskalátory), šupinové a laťkové dopravníky.

Korečkové dopravníky (elevátory) jsou dopravníky, u nichž jsou tažnými prostředky řetězy, lano nebo pás a pomocí unášecích prostředků (korečků, laviček, polic, kapes) nabírají a vynášejí dopravovaný materiál.

Závěsné dopravníky dopravují materiál pomocí závěsů na nosné dráze, které jsou unášeny řetězem, lanem nebo ocelovým šroubem.

Dopravníky

Vozíkové dopravníky dopravují materiál buď vozíky taženými lany a řetězy, nebo vozíky taženými permanentními magnety.

Hrnoucí dopravníky dopravují sypaný materiál ve žlabu nebo v uzavřené skříni pomocí řetězu a hřebenových unášečů.

Šnekové dopravníky se používají k dopravě sypkých materiálů při současném promíchávání. Materiál posouvá jeden nebo dva šneky (2) uložené ve žlabu nebo v troubě (3). Pohon elektromotorem (4) přes převodovku (3).

Vibrační dopravníky mají nosnou část žlab nebo troubu, která vykonává pohyb ve vodorovné rovině, kde zpětný kmit žlabu má větší rychlost a materiál setrvačností klouže ve směru požadovaného pohybu materiálu 2.

V okamžiku, kdy dopravovaný materiál žlabem neklouže, je pomocí tření unášen nosnou částí dopravníku. Trouby a žlaby přímé nebo šroubové slouží jako vodicí části dopravovaného materiálu.

Válečkové tratě slouží k dopravě kusových materiálů po otočně uložených válečcích, které jsou a) nepoháněné, b) poháněné ozub. Koly c) poháněné řetězovým převodem.

Pracovní list

1) Popište způsob pohonu válečkové tratě, uveďte výhody jednotlivých uspořádání:

a)………………………………………………………………………………………………………..

b)………………………………………………………………………………………………………..

c)………………………………………………………………………………………………………….

2) Popište základní části šnekového dopravníku a vhodnost použití šneků vzhledem k vlastnostem dopravovaného materiálu:

1) plný                	      2) obvodový           	     3) lopatkový

Test

- Popište základní části šnekového dopravníku a uveďte příklady použití

jednotlivých druhů šneků:

- B) C)

………………………………….    ………………………………..      ………………………………….

- Popište základní části šnekového dopravníku: