„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_17 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Silniční vozidla - rozdělení |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Silniční motorová vozidla

Silniční motorová vozidla jsou poháněna tažnou silou motoru a jsou určena pro dopravu osob a nákladů po silničních komunikacích, cestách i v terénu.

Základní rozdělení

Jiná rozdělení:

1) podle způsobu pohonu:

a) motorová vozidla poháněná vlastním motorem

b) přípojná vozidla – nemají vlastní motor

2) podle rozdělení kol:

a) jednostopá vozidla: motocykly, skútry, mopedy

b) dvoustopá a vícestopá vozidla: automobily, motorové tříkolky, motorové

(dopravní vozíky, tahače - silniční a traktory), samojízdné pracovní stroje, trolejmobily (trolejbusy).

Automobily jsou dvoustopá a vícestopá motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, s tepelným (zpravidla spalovacím)  motorem, sloužící pro dopravu osob nebo nákladů.

Pohon motorových vozidel

Silniční motorová vozidla jsou poháněna převážně spalovacími motory, které se dělí na:

1) pístové

2) rotační (s kruhovým pohybem pístu - Wankel)

3) lopatkové (plynové turbíny).

4) hybridní – pro kombinovaný pohon automobilů

Pístové spalovací motory s klikovým mechanismem se u silničních motorových vozidel používají nejčastěji. Podle druhu paliva se dělí:

- plynové – z důvodu menšího počtu čerpacích stanic  LPG a bezpečnosti při provozu se používají méně

- benzínové – pro pohon motocyklů, osobních a nákladních automobilů

- naftové – pro pohon osobních, nákladních automobilů, autobusů a traktorů

U motorových vozidel se nejčastěji používají motory na kapalná paliva. Kapalná paliva mají vysokou výhřevnost, snadnou skladovatelnost a při malé hmotnosti 
a objemu vystačí na dlouhou provozní dobu.

Jiné druhy pohonů, např. elektrické, se uplatňují zatím málo, protože jejich výrobní cena, hmotnost, akční rádius a další ukazatele jsou v porovnání se spalovacími motory nepříznivé. Jejich předností je, že téměř neznečišťují životní prostředí.

Pracovní list

Základní  komponenty plnohodnotného hybridního pohonu:

Modrá: spalovací motor 	 Červená: generátor, elektromotor a planetová převodovka  	 Žlutá: měnič a usměrňovač proudu 	Červenozelená: akumulátory

Vývoj hybridních vozidel a pohonů

A                               B                           C

Pohon HSD (Hybrid Synergy Drive) byl postupně navržen jako modulární (přizpůsobitelný různým zdrojům energie). Základním prvkem je dělič výkonu hnacích jednotek, který je přes planetovou převodovku propojuje (bez spojky). Vestavěním silnějšího akumulátoru a přípojky pro dobíjení je postaven hybrid s posíleným el. pohonem (obr. A). Odstraněním spalovacího motoru a generátoru
a přidáním silnějšího akumulátoru je postaven elektromobil (obr. B). Přidání palivových článků (jako zdroj elektrického proudu) a tlakové nádoby s H2, určeným pro reakci s kyslíkem v palivových článcích, nabízí novou variantu pohonu hybridu, která předpokládá do budoucna vybudování sítě tankovacích stanic a vyřešení levnější výroby vodíku jako možného paliva budoucnosti (obr.C).

Test

1) Uveďte základní typy užitkových vozidel a příklady jejích využití:

2) Uveďte a porovnejte paliva používaná v pístových spalovacích motorech:

3) Popište základní komponenty plnohodnotného hybridního pohonu a jejich

funkci: