„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_2_3_20 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Podvozek vozidla |
| Jméno autora | Ing. Václav Franče |
| Tematická oblast | Stroje – Dopravní a zdvihací stroje |
| Vzdělávací obor | 23-44—L/01 Mechanik strojů a zařízení |
| Předmět | Strojnictví |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | HOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví II: pro střední odborná učiliště. Praha: SNTL, 1985. ISBN 04-218-85. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér,tiskárna |
| Anotace | V DUM jsou popsány a vysvětleny principy dopravních strojů a zařízení, prac. listy pro praktickou činnost žáka a testy pro ověření znalostí |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Podpora výkladu s pomocí dataprojekce (i pro samostudium žáka), podklad pro cvičení, ověření znalostí |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textu a obrázků je Ing. Václav Franče.

Výklad

Silniční motorová vozidla - podvozek vozidla

Rám tvoří nosný a spojovací celek pro poháněcí soustavu, karosérii (pokud není samonosná) a ostatní části podvozku. Při jízdě přenáší posuvnou sílu od hnací nápravy na celé vozidlo a při brzdění brzdnou sílu od brzděných náprav.

Rám je základní stavební součástí vozidla, která spojuje a nese:

  - kabinu

  - motor

  - převodovku

  - spojovací hřídele

  - nápravy

  - elektrické, vzduchové, hydraulické a mazací rozvody a zařízení

  - nárazníky, zadní a boční zábrany proti vklínění a protihlukové panely

  - spojovací zařízení pro přípojná vozidla

Vybrané druhy rámů

Žebřinové rámy jsou (popřípadě zesílené pomocným rámem) ve stavbě silničních nákladních vozidel používány nejčastěji. Vysoce namáhaná vozidla určená pro jízdu v terénu mají zvláštní konstrukce rámů. Podélníky žebřinových rámů autobusů jsou tvarově upravovány pro snížení podlahy z běžných rámů.

Páteřové rámy

Základ tvoří nosná trubka, jež je na obou koncích zakončena přírubami s dírami pro šrouby. Tyto trubky jsou k sobě spojovány šrouby na libovolnou délku. Jelikož i část hnací soustavy (převodovka) je součástí nosné trubky, je nutno ji taktéž pevnostně dimenzovat na požadované zatížení.

Příhradové rámy

Moderní autobusy mají příhradové rámy z ocelových profilů. Jedná se o prutovou prostorovou konstrukci, na kterou jsou připevněny plechy karoserie, příček či dřevotřískové desky podlah a stěn.

Nápravy

Přenášejí tíhu vozidla pomocí pružicích prvků na kola, tvoří opěru pro pevné části brzd, přenášejí suvnou sílu při jízdě a reakce při brzdění z kol na ostatní části vozidla.

Druhy náprav

- Tuhé - jsou tvořeny nosníkem pevně spojujícím obě kola a zavěšeným pružícími prvky k rámu vozidla nebo ke karosérii. Jsou celistvé s nápravnicí nebo s jednodílným mostem a skládané (s vícedílným mostem).

- Výkyvné - každé kolo je připevněno k nosné konstrukci samostatně, čímž je umožněno nezávislé vykyvování obou kol jedné nápravy.

Řízení - slouží k udržování vozidla v požadovaném směru jízdy. Z hlediska bezpečnosti provozu je řízení spolu s brzdami nejdůležitější. Na řízení jsou kladeny tyto požadavky:

- kola se musí v zatáčce odvalovat a ne smýkat (to znamená, že osy řízených 
i pevných kol se musí protínat v jednom bodě – ve středu otáčení)

- směr kol nesmí být ovlivňován pružením

- převod řízení má odpovídat hmotnosti i maximální rychlosti vozidla

- po projetí zatáčky se má vozidlo vrátit do přímého směru

- řízení má mít lehký a přesný chod, za provozu v něm nesmí vznikat vůle

Vozidla se nejčastěji řídí předními koly.

Druhy řízení

- Podle způsobu ovládání: přímé (jen silou řidiče) a posilované (síla řidiče je doplňována silou posilovače řízení, např. kapalinového nebo vzduchového).

- Podle druhu ovládacího prvku: volantové, řídítkové (motocykly) a pákové (pásová vozidla).

- Podle druhu převodu řízení: hřebenové, maticové, šnekové (se šnekovým segmentem, kolíkem nebo kladkou) a kuželové.

Pérování tlumí nárazy způsobené nerovností vozovky, zajišťuje trvalý styk kol s vozovkou (zabraňuje smyku), přenáší suvnou sílu od náprav na rám při jízdě a brzdění a zabraňuje nežádoucím pohybům vozidla při jízdě.

Druhy: vinuté pružiny, listové pružiny, zkrutné tyče, hydraulicko-pneumatické pružiny.

Tlumiče pružení tlumí kmity vozidla po přejetí nerovnosti na vozovce. Mohou být jednoplášťové, dvouplášťové, spec. konstrukcí.

Stabilizátory omezují naklánění karoserie způsobené odstředivou silou při projíždění zatáčky.

Brzdy slouží ke zpomalování či zastavení jedoucího vozidla (provozní) a k zajištění stojícího vozidla (parkovací) třením mezi pevnými a otáčejícími se částmi vozidla. Mechanická pohybová energie se mění v tepelnou, kterou je nutné odvést do okolí. Dle třecích částí se používají nejčastěji bubnové a kotoučové brzdy. Přítlačná síla je vyvozena mechanicky, hydraulicky, pneumaticky.

Dvouokruhové brzdy zvyšují bezpečnost v případě poruchy v jednom okruhu, nouzově pracuje druhý okruh.

Karoserie slouží k uložení přepravovaných osob a nákladu. Dle konstrukce je:

- karoserie podvozková, která se montuje na samostatný spodek

- karoserie samonosná, která má rám vytvořený zesílenou podlahou karoserií, na kterou je upevněna poháněcí soustava, nápravy atd.

Pracovní list

1) Označte druhy náprav a uveďte jejich použití:

2) Popište funkci základních částí mechanismu řízení:

Test

1) Doplňte popis částí řízení:

2) Přiřaďte druhy náprav k obrázkům: