„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_1_01 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Rozdělení elektrických strojů |
| Jméno autora | Radomír Hošta |
| Tematická oblast | Elektrické stroje a zařízení |
| Vzdělávací obor | 26-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KOLEKTIV AUTORŮ. Dílenská příručka. Hluboká nad Vltavou: ISŠE-COP, 2002 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje rozdělení elektrických strojů a jednotlivé elektrické stroje, zařízení a jejich využití. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta.

Výklad

Rozdělení elektrických strojů

Elektrické stroje přeměňují elektrickou energii působením elektromagnetické indukce.

Základní rozdělení elektrických strojů

Netočivé stroje - přeměňují jeden druh elektrické energie v jiný druh elektrické

energie, který má jiné vlastnosti a parametry (transformátory)

Točivé stroje -  přeměňují elektrickou energii na mechanickou nebo naopak

mechanickou energii na elektrickou

Rozdělení elektrických strojů

Generátory - přeměňují energii mechanickou na energii elektrickou
                      Generátory rozdělujeme na:

dynama – vyrábějí přeměnou mechanické energie na energii elektrickou

stejnosměrný proud

alternátory - vyrábějí přeměnou mechanické energii na energie elektrickou

střídavý proud

Motory - přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou

Měniče - přeměňují druh elektrické energie

Rozdělení elektrických strojů podle druhu proudu

Stejnosměrné - na stejnosměrný proud
Střídavé - střídavý proud
Univerzální - na stejnosměrný i střídavý proud

Rozdělení elektrických strojů podle konstrukce

Transformátory – jsou netočivé stroje, které slouží ke změně velikosti napětí

střídavého proudu při zachování stejného kmitočtu

Asynchronní (indukční) stroje – jsou to točivé elektrické stroje, které se skládají

ze statoru a rotoru. Jedná se o konstrukčně nejjednodušší motory,

které jsou nejlacinější, nejspolehlivější a nevyžadují velkou 
                          údržbu. Jejich princip je založen na vzájemném působení

točivého magnetického pole statoru a rotoru.

Stejnosměrné stroje – skládají se z rotoru a statoru. Jsou oproti asynchronním

strojům konstrukčně složitější tím i dražší a náročnější údržbu.

Každý stejnosměrný stroj může pracovat jako motor nebo dynamo.

Jejich princip je založený na tom, že stator vytváří konstantní

magnetický tok, který protéká rotorem.

Synchronní stroje – jsou stroje, jejichž kmitočet napětí na svorkách je přímo

úměrný otáčkám rotoru.

Střídavé stroje s komutátorem - komutátor je umístěn na rotoru a je tvořen

měděnými lamelami, navzájem oddělenými izolací, které vytvářejí

společně s kartáči (uhlíkovými sběrači) kluzný kontakt určený

k přívodu elektrického proudu do rotoru.

Cvičení

Propojte čarou pojmy se správnými popisy.

| Transformátory |  | Jsou konstrukčně nejjednodušší motory, které jsou nejlacinější, nejspolehlivější a nevyžadují velkou údržbu. |
| --- | --- | --- |
| Motory |  | Mají komutátor, který je umístěn na rotoru a je tvořen měděnými lamelami. |
| Asynchronní (indukční) stroje |  | Jsou netočivé stroje, které slouží ke změně velikosti napětí střídavého proudu při zachování stejného kmitočtu. |
| Dynama |  | Přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou. |
| Střídavé stroje s komutátorem |  | Vyrábějí přeměnou mechanické energie na energii elektrickou stejnosměrný proud. |

Test

Doplňte odpovědi.

1) Co je to elektrický stroj?

2) Napište základní rozdělení elektrických strojů?

3) Co dělají generátory?