„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_1_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Asynchronní motor s kotvou nakrátko |
| Jméno autora | Radomír Hošta |
| Tematická oblast | Elektrické stroje a zařízení |
| Vzdělávací obor | 26-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KLAUS TKOTZ A KOLEKTIV. Příručka pro elektrotechnika. Europa-Sobotáles cz. s.r.o., 2002 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje rozdělení elektrických strojů a jednotlivé elektrické stroje, zařízení a jejich využití. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta

Výklad

Asynchronní motor s kotvou nakrátko

Asynchronní motory jsou točivé elektrické stroje, které se skládají ze statoru a rotoru. Jedná se o nejpoužívanější, konstrukčně nejjednodušší motory, které jsou nejlacinější, nejspolehlivější a nevyžadují velkou údržbu. Používají se jako pohony strojů malého a středního výkonu jako jsou např. pohony, obráběcí stroje,
ventilátory, jeřáby atd.

Princip

Magnetické pole, které se vytváří ve statoru, indukuje v rotoru napětí a proud, 
který tak vytváří sílu otáčející rotorem.                                                      
      Asynchronní motory tedy pracují na principu elektromagnetické indukce. 
Proto se někdy označují jako indukční motory.

Části

Hlavními částmi asynchronního motoru s kotvou na krátko jsou stator a rotor.

Stator – je složen z nosného tělesa, které zároveň slouží jako kryt proti  
             mechanickým nečistotám a vlhkosti. Uvnitř nosného tělesa jsou svazky 
             statorových plechů, na které je navinuto statorové vinutí. Konce těchto     
             vinutí jsou vyvedeny na svorkovnici motoru.

Rotor – jenž se někdy nazývá kotva je sestaven z rotorových plechů nasazených 
            ve svazku na hřídeli motoru a z vodičů, které jsou v drážkách rotoru.
            Tyto vodiče jsou tvořeny hliníkovými (Al) nebo měděnými (Cu) tyčkami, 
             které jsou na čelních stranách svazků rotorových plechů spojeny nakrátko  
             takzvanými zkratovacími kroužky. Tyto vodiče a zkratovací kroužky tvoří  
             klecový rotor (spojení má tvar klece).

Rotorové a statorové plechy jsou jednostranně izolované elektroplechy. Touto konstrukcí je zabráněno vzniku ztrát vířivými proudy.

Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko

Rotor třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

Cvičení

Doplňte chybějící popis obrázku do rámečků.

Test

Doplňte odpovědi.

1) Charakterizuj asynchronní motor s kotvou nakrátko?

2) Kde se používá asynchronní motor s kotvou nakrátko?

3) Popište rotor asynchronního motoru s kotvou nakrátko?