„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_1_14 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Jednofázový asynchroní motor |
| Jméno autora | Radomír Hošta |
| Tematická oblast | Elektrické stroje a zařízení |
| Vzdělávací obor | 26-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KLAUS TKOTZ A KOLEKTIV. Příručka pro elektrotechnika. Europa-Sobotáles cz. s.r.o., 2002 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje rozdělení elektrických strojů a jednotlivé elektrické stroje, zařízení a jejich využití. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

"Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta"

Výklad

Jednofázový asynchronní motor

Je to točivý elektrický stroj, který pracuje na principu elektromagnmetické indukce.

Použití
Jednofázový asynchronní motor se používá pro pohámění zařízení, které má malé výkony. Patří mezi ně sekačky, brusky, ventilátory atd.

Konstrukce
Jednofázový asynchronní motor se skládá ze statoru a rotoru. 
Stator – je složen z nosného tělesa, které zároveň slouží jako kryt proti  
             mechanickým nečistotám a vlhkosti. Uvnitř nosného tělesa jsou svazky 
             statorových plechů, na který jsou navinuta dvě vinutí. Hlavní (pracovní) a 
             pomocné (rozběhové). Hlavní vinutí je ve 2/3 drážek statoru a  
             pomocné ve zbívající 1/3 drážek statoru.

Rotor – je složen z rotorových plechů nasazených ve svazku na hřídeli motoru 
           a z vodičů, které jsou v drážkách rotoru. Tyto vodiče jsou tvořeny 
           hliníkovými (Al) nebo měděnými (Cu) tyčkami, které jsou na čelních 
           stranách svazků rotorových plechů spojeny nakrátko zkratovacími kroužky
           a tvoří takzvaný klecový rotot (spojení má tvar klece).

Princip činnosti
Pro roztočení jednofázového asynchronního motoru je nutné vytvoření točivého magnetického pole. Při jednofázovém napájení je tedy zapotřebí proudy v hlavním (pracovním) a pomocném (rozběhovém) vinutí fázově posunout, aby vzniklo točivé magnetické pole. To se provádí zapojením kondenzátoru, činného odporu,
nebo zvýšenou indukčností pomocného vinutí.

Zapojení jednofázového asynchronního motoru s kondenzátorem

S trvale připojeným kondenzátorem

Takový motor má menší záběrový moment, proto se používá pro lehčí rozběhy. Pomocné vinutí je využito i při chodu, motor tedy pracuje trvale jako dvojfázový. Takový motor má klidný chod, lepší účiník a vyšší jmenovitý výkon v porovnání 
s motorem, který má kondenzátor zapojený pouze při rozběhu.

S kondenzátorem zapojeným pří rozběhu

Takový motor má velký záběrový moment, proto se používá pro težší rozběhy.
Kondenzátor a pomocné vinutí se používá jen pro rozběh. Po ukončení rozběhu jsou odpojeny od napájení.

Cvičení

Dokreslete a popište do rámečků zapojení jednofázového asynchronního motoru s kondenzátorem zapojeným pří rozběhu

Test

Doplňte odpovědi.

1) Co je to jednofázový asynchronní motor a na jakém principu pracuje?

2) Jaké je použití jednofázového asynchronního motoru?

3) Popište princip činnosti jednofázového asynchronního motoru?