„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_1_16 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Proudový chránič |
| Jméno autora | Radomír Hošta |
| Tematická oblast | Elektrické stroje a zařízení |
| Vzdělávací obor | 26-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KLAUS TKOTZ A KOLEKTIV. Příručka pro elektrotechnika. Europa-Sobotáles cz. s.r.o., 2002 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje rozdělení elektrických strojů a jednotlivé elektrické stroje, zařízení a jejich využití. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

"Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta"

Výklad

Proudový chránič

Podstata

Podstatou proudového chrániče je součtový měřící transformátor proudu, 
který reaguje na každou nesouměrnost v odběru elektrické energie.

Princip

Pokud je trojfázová soustava zatěžována souměrně, rovná se součet okamžitých hodnot u trojfázového proudu 0 a v jádru transformátoru se neindukuje žádný magnetický tok. Proto se ve výstupním vinutí transformátoru neindukuje žádné napětí. Teprve jde-li z některá z fází na kostru, nebo do země, vznikne 
v transformátoru proudová nesouměrnost a v jádru se začne indukovat magnetický tok, který indukuje napětí ve výstupním vinutí, tím je uvedena v činnost cívka vypínacího mechanismu.

Funkce

- Chrání před nebezpečným dotykem živých částí

- Chrání před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech

- Proudové chrániče mají citlivost 30 mA, 300 mA a 500 mA

- Proudový chránič nejistí před přetížením a zkratem, proto se musí do obvodu  zařadit jistič nebo pojistka

- Chráničem musí procházet všechny pracovní vodiče. Vodič se musí připojit nejdřív na svorku chrániče a pak na přípojnici N a vypnout musí všechny vodiče, které jim prochází.

- Chráničem nesmí procházet ochranný vodič

- Chránič se musí vyzkoušet před udedením do provozu (snadná kontrola tlačítkem test)

- Chránič se musí kontrolovat cca 1x měsíčně (snadná kontrola tlačítkem test)

- Musí vypínat v čase kratším než 0,2 s

Umístění

- zásuvkové obvody musejí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovými chrániči se jmenovitým reziduálním proudem do 30 mA u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A

- Prostory s vanou nebo sprchou či plaveckým bazénem

- Staveniště, demolice

- Zemědělské a zahradnické zařízení

- Omezené vodivé prostory

- Venkovní prostory

Doporučené umístění

- Kuchyně

- Domácí dílna, garáž

- Rekreační objekty

Třífázový (4-pólový) proudový chránič - řez

Cvičení

Doplňte popis do rámečků

Test

Doplňte odpovědi.

1) Jaká je podstata proudového chrániče?

2) Jaké vodíče procházejí proudovým chráničem? Napište název 
          a vyjmenujte je.

3) Kdy a jak často kontrolujeme proudový chránič?