„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_2_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pojistky |
| Jméno autora | Radomír Hošta |
| Tematická oblast | Elektrické rozvody – součásti průmyslové instalace |
| Vzdělávací obor | 26-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KOLEKTIV AUTORŮ. Dílenská příručka. Hluboká nad Vltavou: ISŠE-COP, 2002 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

"Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta"

Výklad

Pojistky

Použití

Úkolem pojistek je především jistit vedení proti přetížení a zkratu. Teprve v druhé řadě pojistky jistí stroje, přístroje a spotřebiče připojené na toto vedení.      Pojistky vypínají malé nadproudy způsobené přetížením v poměrně dlouhém čase. Velké nadproudy způsobené zkraty vypínají pojistky ve velmi krátkém čase, takže mohou jejich velikost omezit.

Pojistková vložka se přetaví dříve, než-li zkratový proud dosáhne své nejvyšší hodnoty.

Funkce

- pojistka obsahuje drátek malého průřezu, který se při průtoku velkého proudu přetaví

- proudový obvod se přeruší a tím se ochrání vedení a na něm připojené stroje, přístroje a spotřebiče

- pojistky ochraňují vedení, stroje, přístroje a spotřebiče před přetížením

a zkratem

Dělení pojistek

a) Dle provedení:

- závitové

- nožové

- přístrojové

b) Dle vypínací charakteristiky:

- rychlá F

- normální M

- pomalá T (šnekem)

Barevné značení pojistek

Cvičení

Propojte čarou poznávací barvu pojistky se správnou hodnotou jmenovitého

proudu pojistky.

Test

Doplňte odpovědi.

1) Jak se dělí pojistky dle provedení?

2) Jaký je hlavní úkol pojistek?

3) Jak se dělí pojistky podle dle vypínací charakteristiky?