„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_4_01 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Úvod elektroinstalace - rozvody |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Schéma domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. Skriptum FEL-ČVUT v Praze. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2006. ISBN 80-01-02771-6 Dílenská příručka. ISŠE-COP. Hluboká nad Vltavou |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Úvod do elektroinstalace

Elektroinstalace slouží ke spolehlivému a bezpečnému dopravení elektrické energie od zdroje (elektrárny) na místo spotřeby pro maloodběratele (domácnosti) nebo velkoodběratele (podniky, firmy). Přenosová trasa je tvořena přenosovými soustavami – druhy rozvodů (kabely) a rozvodovým zařízením – uzly soustav (rozvodny, rozvaděče, rozvodnice).

Přenosová soustava - druhy rozvodů:

Podle napájení jednotlivých obvodů (míst) dělíme rozvod na tyto druhy

- Paprskový – nejjednodušší, nejlevnější rozvod. Na tento rozvod nesmí být připojeny spotřebiče 1. Stupně důležitosti. Každá porucha znamená vyřazení celé větve - paprsku. (používá se v distribučním rozvodu NN nebo v menších průmyslových závodech).

- Průběžný – nízká spolehlivost, nenáročný a levný. Vyznačuje se dlouhým průběžným vedením, ze kterého jsou odbočky ke spotřebičům nebo podružných rozvaděčů (osvětlení komunikací, pouliční osvětlení, osvětlení velkých ploch).

- Okružní – je proveden jako uzavřený okruh, ze kterého se napájejí jednotlivé paprskové či smyčkové odbočky ke spotřebičům nebo podružným rozvaděčům. Výhodou je možnost napájení spotřebičů jednoho okruhu ze dvou stran. Tím se zvyšuje spolehlivost dodávky elektrické energie. Při poruše v některé části okruhu se poškozená část odpojí a zbytek se do provedení opravy provozuje jako z paprskového rozvodu. U tohoto rozvodu je vyšší cena a vyšší spolehlivost (používá pro náročné spotřebiče, v průmyslových závodech a v městské zástavbě).

- Hřebenový – je podobný okružnímu rozvodu, paprsky jsou spojeny v místě největšího odběru. Paprsky mohou mít ještě odbočky pro napájení jednotlivých bližších spotřebičů - vysoká spolehlivost, vysoké náklady

- Mřížový – je tvořen alespoň dvěma napájecími místy s hlavními rozvaděči a hustější sítí vzájemně propojených podružných rozvaděčů, tím mohou jednotlivé podružné rozvaděče být napájeny nejméně ze dvou či více směrů. Provedení kabely stejného průřezu – umožňuje větší množství alternativ provozu. Tento rozvod je vysoce spolehlivý, velká pořizovací cena (husté městské zástavby, velké plochy s četnými odběry).

- Dvoupaprskový rozvod – je kombinací dvou paprskových rozvodů s možností vzájemného záskoku dvou napáječů. Aby nedošlo při provozu k paralelnímu chodu transformátorů, jsou všechny podružné rozvaděče podél rozpojeny. K jejímu propojení dochází pouze při výpadku jednoho z napáječů, k propojení rozvodu dojde v případě výpadku jednoho zdroje (vlastní spotřeba elektráren, průmyslové podniky s důležitými odběry).

Rozvodné zařízení – uzly soustav (rozvodny, rozvaděče, rozvodnice).

Rozvodny: jsou to velké uzlové zařízení s napěťovou úrovní NN, VN, VVN, ZVN kde se hlavní vedení rozděluje na menší obvody. Elektrické rozvodny jsou umisťovány uvnitř budov a mohou být provedeny i pro venkovní prostředí.

Rozváděče: jsou menší uzlová zařízení s větším počtem přístrojů, mohou být plechové (vice pólové), nebo mohou mít provedení v plastu s panelem pro montáž přístrojů. Mají vždy vnitřní přípojnice (sběrnice) a jsou propojené na zemnící soustavu.

Rozvodnice: jsou to nejmenší uzlová zařízení v rozvodu NN. Je v ní umístěn vypínač pro hlavní přívod, elektroměr (jednosazbový nebo dvojsazbový), jistící prvky, přijímač HDO (spínací hodiny) a stykač. V rozvodnici jsou přístroje na hlavních svorkách propojeny navzájem vodiči nebo hřebenem, větší obsahují přípojnice (sběrnice).

Cvičení

Elektroinstalace slouží		 …………………………………………………………………

Přenosová soustava je		 …………………………………………………………………

Rozvodné zařízení je		 …………………………………………………………………

Paprskový rozvod			 ……………………………………………………………………

Průběžný rozvod			……………………………………………………………………

Okružný rozvod			 ……………………………………………………………………

Hřebenový rozvod			……………………………………………………………………

Mřížový rozvod			……………………………………………………………………

Dvojpaprskový rozvod		……………………………………………………………………

Test

- Elektroinstalace slouží k …………… dopravě elektrické energie:

- Spolehlivé a krátkodobé

- spolehlivé a bezpečné

- spolehlivé

- K rozvodovým zařízením patří:

- Rozvodna, rozvaděč, rozvodnice

- Rozvodna, kabely, rozvaděč

- Rozvodna, rozvodnice, kabely

- Kolik známe druhů rozvodů:

- 4

- 5

- 6

- Vyjmenuj tři druhy rozvodů: