„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_4_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Schodišťový automat SA 10 |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Schéma domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje |  |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Schodišťový automat    SA10

Schodišťový automat SA je nejpoužívanější mechanicky ovládaný spínač. Používáme ho k ovládání osvětlení na schodišti pomocí tlačítkových ovladačů. Tento spínač používáme převážně při osvětlení schodiště v bytových domech (panelák) a všude tam, kde je potřeba ovládat osvětlení z více míst. Je to automat, na kterém lze nastavit na čas vypnutí pomocí mechanického kolečka.

Složení: Skládá se z cívky, mechanického pístu a ovládacím prvkem k nastavení doby vypínání

Princip: Po krátkodobém sepnutí tlačítkového ovladače nastane krátkodobé propojení středního vodiče (N) s cívkou schodišťového automatu (T). Elektromagnetickým působením cívky se zasune kovové jádro jezdce do cívky a přepne kontakty z + fáze na S světlo. Samovolným vysouváním jádra jezdce z cívky se po nastaveném čase kontakty opět přepnou do původní polohy a světlo zhasne.

Schéma zapojení

Cvičení

Doplňte schéma zapojení křížového přepínače:

Doplňte popis schodišťového automatu  SA 10:

Test

- Ovládá křížový přepínač jeden světelný obvod ze tří a více míst?

- ano

- ne

- Nakreslete schématickou značku křížového přepínače:

- Napište tři použití křížového přepínače v praxi

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Napište rozdíl mezi použitím střídavého a křížového přepínače:

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Nakreslete schéma zapojení: