„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_4_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Schodišťový automat SA 10E |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Schéma domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | BERKA,František. Elektrotechnická schémata a zapojení.Technická literatura BEN.1.vydání 2008 www.ABB.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Schodišťový automat    SA10E

Schodišťový automat SA 10E je elektronicky ovládaný spínač. Používá se pro pevný domovní rozvod nn v suchém prostředí k ovládání osvětlení na schodišti pomocí tlačítkových ovladačů.

Princip:

Časový spínač je určen pro spínání a zpožděné časově nastavitelné vypínání.

Umožňuje znovuspuštění osvětlení i během časování (vzniká prodloužení doby osvětlení). Je odolný proti zablokování (trvalému sepnutí) tlačítkového ovladače při problému se sepnutím se automat se sám odčasuje a automaticky vypne, tak aby mohl časový spínač dále fungovat. Doba zpoždění vypnutí lze nastavit od10s – 5 min. Aktivuje se připojením ovládacího vstupu na střední vodič N.

Schéma zapojení:

Cvičení

Doplňte schéma zapojení schodišťového automatu SA10E:

Popište princip schodišťového automatu SA 10E:

Test

- Ovládá schodišťový automat SA 10E jeden světelný obvod z více míst?

- ano

- ne

- k zapojení osvětlení z více míst potřebuji dva automaty SA 10E

- Nakreslete schéma zapojení schodišťového automatu SA10E:

- Napište, kde se používá schodišťový automat SA 10E v praxi

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Napište rozdíl mezi schodišťovým automatem SA 10 a schodišťovým automatem SA10E:

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Napište, k čemu slouží doutnavka v obvodu schodišťového automatu SA 10E:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….