„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_4_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zářivka |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Schéma domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Technická literatura BEN. 2008. http://www.google.com/obrázky |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Zářivka

Jsou to nízkotlakové svítící trubice plněné rtuťovými parami, v nichž se ultrafialové záření výboje mění vrstvou luminoforu ve viditelné záření. Zbarvení světla je růžové, denní a bílé, dosáhne se ho volbou vhodného luminoforu.

Schématická značka:

Zářivkové svítidlo

Princip:

Zářivky se připojují se na napětí 230V/50Hz v sérii s tlumivkou. Toto napětí nestačí k zapálení výboje při studených elektrodách, a proto se musí elektrody před zapálením nažhavit a potom zvýšeným napětím výboj zapálit. K tomu se používá nejčastěji doutnavkový startér. Doutnavka startéru (plněná neonem) má dvě

elektrody, jednu pevnou, druhou z dvojkovu. Za studena se elektrody nedotýkají. Připojí-li se zářivka na napětí 230V v doutnavce startéru vznikne doutnavkový výboj, kterým se elektroda z dvojkovu zahřeje a prohne, až se obě elektrody spojí. Od toho okamžiku prochází elektrodami zářivky velký proud (až o 50% vyšší než jmenovitý proud zářivky) a elektrody se rozžhaví na teplotu, při které dochází k emisi (8000C). Náplň zářivkové trubice se ionizuje. Mezitím se ale v doutnavce ochlazují elektrody, neboť již nejsou zahřívány doutnavkovým výbojem a elektroda

z dvojkovu se napřímí a rozpojí obvod. Rozpojením elektrod vznikne v obvodu napětí (vypíná se obvod s indukčnosti). Napětí, které se přitom indukuje ve vinutí tlumivky (kolem 500V), se sčítá s napětím sítě a součet obou napětí se objeví na elektrodách zářivky. V zářivce se zapálí výboj. Jakmile zářivkou začne procházet proud, rozdělí se sítové napětí mezi trubicemi (100V – 120V) a tlumivkou (160V – 180V). Protože napětí na trubici je menší než napětí na výboji doutnavky startéru, doutnavka se nezapálí. Paralelně k doutnavce je připojen kondenzátor (0,005μF). Který zlepšuje zapalovací podmínky a omezuje rušení elektromagnetických vln.

V obvodu zářivkového svítidla musí být vždy startéry, zářivky a tlumivky ve stejných hodnotách. Nesplňuje-li jedna hodnota tuto podmínku, zářivka se nerozsvítí.

Hodnoty:

Startér 		 příkon (W)	             zářivka			tlumivka

4 – 22W		    20W	      délka do 60cm			do 40W

25 – 85W	   40W	 	      délka do 120cm			do 40W

25 – 85W	   65W	 	      délka do 150cm			do 85W

Stroboskopický efekt:

Zářivkám škodí časté zapínání, jejich nevýhodou je kmitání světla tzv. stroboskopický efekt. U některých typů zářivek, určených pro prostředí, kde kmitání světla vadí, se používá k odstranění stroboskopického jevu speciální zařízení tzv. elektronický předřadník.  Pro odstranění stroboskopického jevu u zapojení s více trubicemi ve svítidle, je vřazen do obvodu jedné trubice posouvací kondenzátor (tlumivka-kondenzátor-elektroda) nebo se svítidlo připojí tak, aby byly napájeny odlišnými fázemi. Tento efekt je nebezpečný u zářivek nad točivými stroji, protože se může zdát, že stroj stojí a netočí se.

Životnost zářivek je 8-12 000 hodin.

Základní zapojení zářivkového svítidla:

S – startér

K – kondenzátor

T – tlumivka

V - vlákno

Provoz bez startéru

Sériové zapojení pro dvě zářivky

Dvojité zapojení

Cvičení

Popište jednotlivé části zářivky:

1 -

----------------------------------------------------------------------------------

2 –

----------------------------------------------------------------------------------

3 –

………………………………………………………………………………………………………………………..

4 –

----------------------------------------------------------------------------------

5 –

----------------------------------------------------------------------------------

Test

- Vysvětlete princip funkce zářivky:

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

- Nakreslete schéma zapojení zářivky

- K čemu slouží v obvodu zářivky startér:

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

- Přiřaďte k délkám zářivek hodnoty startérů:

60 cm                                      40W (36W)

120cm        			   20W (18W)

150cm				   60W

- Kolik elektrod mí doutnavka startéru:

  - Dvě

  - Tři

  - Žádnou

- Nakreslete schématickou značku zářivky:

- Napište hodnotu startéru u zářivkové trubice 40W: