„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_01 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Jištění elektroinstalace |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. Dílenská příručka. ISŠE-COP. Hluboká nad Vltavou |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Jištění elektroinstalace

Elektrické stroje, přístroje, spotřebiče a elektrické vedení, musíme jistit proti zkratu a přetížení.

Zkrat: 
Je to vzájemné spojení jedné fáze se zemí v síti se zemněným uzlem nebo spojení dvou či tří fází. Proud procházející vedením při zkratu dosahuje několika násobku jmenovitého proudu. Důsledky vzniku zkratu mohou být:

- zvýšené tepelné i silové namáhání elektrického vedení, spotřebiče i ostatních

rozvodných zařízení
- pokles napětí nepřímo úměrný elektrické vzdálenosti od místa zkratu

Zkrat může vzniknout také únavou izolace, vlivem počasí, mechanickým

poškozením nebo špatnou manipulací.

Přetížení:
Vzniká při zatěžování vodičů, elektrických zařízení a elektrických spotřebičů proudem přesahujícím hodnotu jmenovitého proudu.
Důsledky vzniku přetížení:
- zvýšené tepelné namáhání elektrického vedení, spotřebičů i ostatních rozvodných

zařízení

- urychlení stárnutí izolace

- mezi závitové zkraty

Krátkodobá přetížení nemusí být nebezpečná, naopak dlouhodobá přetížení jsou nebezpečná téměř vždy.

 Jistící prvky se zařazují na začátek elektrického vedení ve směru od zdroje postupně k jednotlivým spotřebičům všude tam, kde se mění průřez nebo kde se zmenšuje dovolené zatížení vodiče. Přiřazením jistících prvků se musí zajistit selektivita (sestupná hodnota jistících prvků od zdroje ke spotřebičům). Účelem zajištění selektivity je, aby poruchu nebo přetížení vypnul pouze ten, jistící prvek, který je k místu poruchy nebo k místu, ve kterém dochází k přetížení nejbližší.

Jistící prvky jsou:

- pojistky

- Jističe

- Jistící nadproudové relé

- chránič

Prvním jistícím prvkem v elektrickém obvodu byla pojistka. Postupem času byl vyvinut jistič, který se s pojistkou používá desítky let. Během doby prošli oba jistící prvky změnami, ale princip zůstal stejný, změnili se pouze typy přístrojů.

Poslední dobou se začal z hlediska ochrany člověka používat proudový chránič (RCD) v začátku se používal pouze pro obvody v koupelnách a hlavně v prostorech se zvýšenou vlhkostí a tedy větším nebezpečím úrazu. Od února 2009 musí být všechny zásuvkové okruhy (užívané laiky, tedy i ty v obýváku, kuchyni atd.) chráněné proudovým chráničem.

Cvičení

Jistící prvky jsou 			 …………………………………………………………………

Zkrat	je				 …………………………………………………………………

Přetížení 				 …………………………………………………………………

Selektivita				 ……………………………………………………………………

Důsledky vzniku přetížení		 ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Důvody zkratu         		 ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Test

- Vysvětlete pojem selektivita

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

- Přetížení je?

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Zkrat vzniká

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Mezi jistící prvky patří

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

- Může být krátkodobé přetížení nebezpečné?

----------------------------------------------------------------------------------------